Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА	8

1.1	Климатическая характеристика и уровень загрязнения атмосферного воздуха	8

1.1.1. Климат	8

1.1.2. Характеристика уровня загрязненности атмосферы	11

1.2. Гидросфера	13

1.2.1. Характеристика гидрографической сети	13

1.2.2. Водоохранные зоны	16

1.3. Оценка существующих уровней физических факторов	17

1.3.1. Существующие уровни акустической нагрузки	17

1.3.2. Существующие уровни инфразвука	20

1.3.3. Существующие уровни вибрации	22

1.3.4. Оценка существующих уровней электромагнитных излучений	24

1.4. Оценка существующего состояния территории и геологической среды	25

1.4.1. Характеристика рельефа	25

1.4.2. Инженерно-геологические условия	26

1.4.3. Гидрогеологические условия	27

1.4.4. Характеристика качества почв	28

1.4.5. Эколого-радиометрическое обследование территории	36

1.5. Характеристика растительности и животного мира	36

1.5.1. Характеристика состояния растительности в зоне тяготения объекта	36

1.5.2. Характеристика существующего состояния животного мира в районе размещения объекта	37

1.6. Зоны с особыми условиями использования территорий	38

1.6.1. Особо охраняемые природные территории	38

1.7. Комплексная характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта	40

2. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ТЯГОТЕНИЯ ОБЪЕКТА	42

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	47

3.1. Общие сведения	47

3.2. Основные проектные решения	52

3.3. Организация строительства	57

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	60

4.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух	60

4.1.1. Краткая характеристика климатических условий района размещения объекта	60

4.1.2. Период проведения строительных работ	60

4.1.3. Период эксплуатации	64

4.2. Оценка параметров воздействия физических факторов	71

4.2.1. Оценка ожидаемых уровней шума в зоне тяготения проектируемого объекта на период строительства	71

4.2.2. Оценка ожидаемых уровней шума в зоне тяготения проектируемого объекта на период эксплуатации	73

4.3. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды	83

4.3.1. Период проведения строительных работ	83

4.3.2. Период эксплуатации	84

4.4. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду	88

4.5. Воздействие отходов объекта на состояние окружающей природной среды	89

4.5.1. Период проведения строительных работ	89

4.5.2. Период эксплуатации	91

4.6. Воздействие объекта на растительность, животный мир	91

5. Мероприятия по охране окружающей природной среды	92

5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	92

5.2. Мероприятия по защите селитебной территории от акустического воздействия	93

5.2.1. Мероприятия по защите объектов существующей застройки от акустического воздействия в период строительства	93

5.2.2. Мероприятия по защите объектов существующей и перспективной застройки от акустического воздействия в период эксплуатации объекта	95

5.3. Мероприятия по охране земель от воздействия проектируемого объекта	97

5.4. Мероприятия по охране водных ресурсов от истощения и загрязнения	98

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами	100

5.6. Мероприятия по охране растительного и животного мира	101

5.7. Предложения к мероприятиям по ликвидации последствий аварийных ситуаций для снижения их воздействия на окружающую среду	103

6. Организация экологического мониторинга	105

6.1. Экологический мониторинг в период проведения строительных работ	106

6.2. Экологический мониторинг в период эксплуатации	110

ЛИТЕРАТУРА	115

ПРИЛОЖЕНИЯ	119

| Приложение 1 | Письма ФГБУ «Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о климатических характеристиках и о фоновых концентрациях |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Результаты измерений уровней физических факторов на существующее положение: протокол №217 от 04.09.2012 г. протокол №218 от 04.09.2012 г. протокол №216 от 04.09.2012 г. протокол №136 от 04.09.2012 г. |
| Приложение 3 | Письмо Минприроды России №12-47/2486 от 24.02.2012 г о ООПТ федерального значения Письмо Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области №25-00637/12 от 22.02.2012 о ООПТ регионального значения Письмо ФГБУ «НП «Плещеево озеро» №436 от 25.07.2012 План землепользования «НП «Плещеево озеро» Акт натурного обследования «НП «Плещеево озеро» от 15.08.2012 Протокол №2 очно-заочного заседания Научно-технического Совета ФГБУ «НП «Плещеево озеро» от 25.07.2012 г. |
| Приложение 4 | Схема расположения расчетных точек по оценке акустического воздействия на период проведения строительных работ |
| Приложение 5 | Протокол измерений уровней шума строительного оборудования №01-ш от 01.10.2011 г. Протокол измерений шумовой характеристики трансформаторной подстанции типа БКТП-100/10/0,4 №01-ш от 19.08.2011 г. Аттестат аккредитации испытательной акустической лаборатории ООО «Институт акустических конструкций» |
| Приложение 6 | Письма НИИСФ 05/209-31 от 13.03.09 г. об использовании Методических рекомендаций Письма НИИСФ № 05/986-50 от 24.11.05 г. о допустимости использования СНиП II-12-77 Письмо Роспотребнадзора №01/5413-9-27 Роспотребнадзора от 23.04.2009 г. «О применении санитарных норм по шуму» Фотографии рекомендуемых к установке акустических экранов |
| Приложение 7 | Протоколы измерения уровней физических факторов для объектов-аналогов: вибрации: № 78/2012-в от 04.05.2012 г. инфразвука:: № 77/2012-и от 04.05.2012 г. напряженности электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц): №05э-54-4-12 от 17.02.2012 г. |
| Приложение 8 | Схема размещения комплекта оборудования для мойки колес автотранспортных средств «Мойдодыр» Экспертное заключение №724 от 28 декабря 2011 года |
| Приложение 9 | Технический паспорт комплексной системы очистки поверхностно-дождевого стока АРМиТ CSW |
| Приложение 10 | Письмо Департамента культуры Ярославской области о наличии объектов культурного наследия в районе площадки перспективного строительства автомобильной дороги Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия о наличии объектов культурного наследия во Владимирской области в районе площадки перспективного строительства автомобильной дороги |
| Приложение 11 | Свидетельство СРО на проектирование ООО «ИКТП» |

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) разработан в составе проектной документации: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участке км 115 – км 135, Владимирская область, Ярославская область».

Основанием для проектирования являются следующие документы:

- Государственный контракт № 265/11-С-ПИР  от 15 декабря 2011 года, который заключен между Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Центравтомагистраль») и Открытым акционерным обществом «Дорожный проектно-изыскательский институт» (ОАО «Дорпроект»).

- Решение  о разработке проектной документации принято на основании  Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» (2010-2015 годы) и  подпрограммы «Автомобильные дороги», в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 828.

- техническое задание на разработку проектной документации, утверждённое ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства».

Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) является неукоснительным требованием природоохранного законодательства РФ. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В данном разделе выполнен анализ воздействия на окружающую среду проектируемого участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры». Рассмотрены возможные отрицательные и положительные аспекты влияния строительства и эксплуатации автомобильной дороги на компоненты природной среды. Предусмотрены природоохранные и компенсационные мероприятия, снижающие отрицательное воздействие объекта на окружающую среду, как в процессе строительства, так и при эксплуатации автомобильной дороги.

Главной целью настоящей работы является экологическое обоснование допустимости строительства участка дороги км 115 – км 135 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», разработка предложений и мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Основные задачи вытекают из требований действующей нормативной документации по оценке воздействия на окружающую природную среду: 32 статья Федерального закона «Об охране окружающей среды». Они предполагают проведение экологических исследований по оценке воздействия на окружающую среду с целью выявления и принятия необходимых и достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества экологических и связанных с ними иных отрицательных последствий реализации намеченной деятельности:

1.	Оценка природных, социально-экономических и санитарно-эпидемиологических условий территории предполагаемого размещения автомобильной дороги;

2. Характеристика фонового загрязнения территории и существующих источников интенсивного загрязнения окружающей среды;

3. Выявление существующих ограничений по природопользованию;

4. Определение видов предполагаемых воздействий автомобильной дороги на окружающую среду;

5. Прогнозируемая качественная и количественная оценка влияния строительства и эксплуатации автомобильной дороги на окружающую природную среду;

6. Разработка предложений по составу природоохранных мероприятий и организации системы экологического мониторинга.

Таким образом, при разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» были проанализированы следующие вопросы:

- характеристика современного состояния окружающей среды;

- выявление и анализ всех возможных источников воздействия и видов хозяйственной деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду района реализации проекта;

- оценка воздействия на все компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта;

- прогнозирование и оценка изменений окружающей среды, которые произойдут при реализации проекта;

- разработка перечня мероприятий по уменьшению и предотвращению возможных негативных последствий реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 06 декабря 2011 г.);

- Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 21.11.2011, с изм. от 07.12.2011);

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 19.07.2011 г.);

- Федеральный Закон РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 21.11.2011 г.);

- Федеральный Закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 21.11.2011 г.);

- Федеральный Закон РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ЗК РФ) «Земельный кодекс» (в ред. от 12.12.2011 г.);

- Федеральный Закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ВК РФ) «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 06.12.2011 г.);

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в ред. от 19.07.2011 г.);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- РДС 11-201-95 «Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 24.04.1995 г. № 18-39, в ред. от 29 января 1998 г.);

- Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, М., 1995 г.;

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждено приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, зарегистрировано в Минюсте России, рег. № 2302 от 14.07.2000 г.;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды", ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", М, 2000 г.;

- Практическое пособие к СП 11-01-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, Госстрой России, ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", М, 1998  г.

# ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

## Климатическая характеристика и уровень загрязнения атмосферного воздуха

### Климат

Характеристика климатических условий составлена на основании материалов отчета «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» 2198-ИИ-3 настоящего проекта, письма ФГБУ «Ярославский ЦГМС» (приложение 1), а также по данным СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Климат района размещения проектируемого объекта умеренно – континентальный. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными летом. Западный тип атмосферной циркуляции характеризуется значительной устойчивостью и нередко сохраняется на протяжении двух месяцев.

Температура воздуха

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории составляет  3,5ºС. Наиболее холодным месяцем в году является январь, средняя температура которого составляет -11,9º С. Абсолютный минимум  -46о также наблюдается преимущественно в январе. Самый теплый месяц – июль. Средняя температура воздуха этого месяца составляет 17,6º, абсолютный максимум температуры достигает 37º. Таким образом, абсолютная амплитуда колебаний температуры воздуха может достигать > 80º.

Переход средней суточной температуры воздуха через 0º весной обычно происходит в начале апреля. Весна длится около полутора месяцев, и в это время имеют место меридиональные переносы, способствующие обмену воздушных масс между севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и типичные для весны возвраты холодов. В первой декаде мая осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 10º - наступает лето, когда погода формируется за счет трансформации воздушных масс в антициклонах, чему способствует большой приток солнечной энергии. Продолжительность лета 4 – 4,5 месяца. Осенний переходный период длится около полутора месяцев- с конца сентября до конца октября. Зима длится 5-6 месяцев.

Среднемесячные значения температуры воздуха представлены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1

Среднемесячные температуры воздуха °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,9 | -10,7 | -5,1 | 3,7 | 10,9 | 15,7 | 17,6 | 16,0 | 10,0 | 3,4 | 2,7 | -8,1 |

Снежный покров

Первые снегопады и неустойчивый снежный покров на большей части территории наблюдается иногда в первой декаде октября, но окончательно снежный покров образуется только через 30-40 дней после выпадения первого снега, в третьей декаде ноября (средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 26 ноября). В продолжение всей зимы наблюдаются оттепели. Продолжительность периода залегания снежного покрова в среднем за зиму составляет 130-140 дней.

Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой - второй декаде марта и значительно колеблется из года в год. Разрушение устойчивого снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование. Как правило, к концу второй декады апреля вся рассматриваемая территория освобождается от снега (средняя дата устойчивого разрушения снежного покрова - 8 апреля). Нередко после разрушения снежного покрова снег выпадает вновь, но обычно через несколько дней полностью стаивает. В лесу снег сходит на 5 – 10 дней позднее, чем в поле.

Осадки

Рассматриваемая территория относится к зоне влажного климата, средняя многолетняя сумма осадков составляет 650 – 700 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. Большая их часть (60-70%) выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь, с максимумом в июле. Наименьшее количество осадков наблюдается в январе – марте.

Ветер

На данной территории в течение года наибольшую повторяемость имеют ветры южной четверти (южные, реже юго-западные). Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года в связи с усилением меридиональной циркуляции атмосферы увеличивается повторяемость ветров северо-западных и северных румбов. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой и в начале весны, наименьшая – летом.

Средняя годовая скорость ветра - 3,6 м/с, наибольших значений (4,1 м/с) она достигает в холодный период года (декабрь), наименьших (2,8 м/с) - в теплый (август).

Таблица 1.1.1.2

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,6 |

Атмосферные явления

Туманы

Среднее число дней с туманом и приведено в таблице 1.1.1.3

Таблица 1.1.1.3

Среднее число дней с туманом

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 15 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | 17 |

Метели

Среднее число дней метелью приведено в таблице 1.1.1.4.

Таблица 1.1.1.4

Среднее число дней с метелью

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 40 |

Метеорологические характеристики (табл. 1.1.1.5), используемые для выполнения расчетов оценки воздействия на окружающую среду, приведены согласно данных ОНД-86, ФГБУ «Ярославский ЦГМС» (приложение 1), СНиП 23 - 01 – 99* «Строительная климатология» [27] и материалов «Инженерно-гидрометеорологических изысканий» (2198-ИИ-3).

Таблица 1.1.1.5

Климатические условия района строительства

| № п/п | Основные показатели | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| 2 | Коэффициент рельефа местности | 1,0 |
| 3 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), (С | +23,2 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (январь), (С | -17,0 |
| 5 | Среднее количество осадков за год (мм) | 578 |
| 6 | Количество осадков в холодный период года (мм) | 174 |
| 7 | Количество осадков в теплый период года (мм) | 404 |
| 8 | Повторяемость направлений ветра, % |
|  | С | 8 |
|  | СВ | 8 |
|  | В | 7 |
|  | ЮВ | 10 |
|  | Ю | 16 |
|  | ЮЗ | 20 |
|  | З | 16 |
|  | СЗ | 15 |
|  | Штиль | 6 |
| 9 | Скорость ветра, вероятность превышения которой равна 5%, м/с | 5,0 |

По климатическому районированию для строительства в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [27] район изысканий относится к подрайону II В и не относится к зонам с суровыми климатическими условиями.

### Характеристика уровня загрязненности атмосферы

Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха района тяготения проектируемого объекта выполнена по данным ФГБУ «Ярославский ЦГМС» (письма № Л-Ф/77, Л-Ф/78, Л-Ф/79, Л-Ф/80, Л-Ф/81 от 20.04.12 г, приложение 1).

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ (мг/м3) по району производства работ приведены в таблице 1.1.2.1.

Предельно допустимые концентрации приняты согласно:

- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

Таблица 1.1.2.1

Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Код вещества | Загрязняющее вещество | ПДК, мг/м3 | Концентрация загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | доли ПДК |
| г.Васильево Первомайского района Ярославской области |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,056 | 0,28 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,011 | 0,022 |
| 0337 | Оксид углерода | 5,0 | 1,8 | 0,36 |
| 2902 | Взвешенные вещества | - | 0,14 | - |
| п. Деревково Первомайского района Ярославской области |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,056 | 0,28 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,011 | 0,022 |
| 0337 | Оксид углерода | 5,0 | 1,8 | 0,36 |
| 2902 | Взвешенные вещества | - | 0,140 | - |
| п. Афаносово Первомайского района Ярославской области |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,056 | 0,28 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,011 | 0,022 |
| 0337 | Оксид углерода | 5,0 | 1,8 | 0,36 |
| 2902 | Взвешенные вещества | - | 0,140 | - |
| п. Пожарское Первомайского района Ярославской области |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,056 | 0,28 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,011 | 0,022 |
| 0337 | Оксид углерода | 5,0 | 1,8 | 0,36 |
| 2902 | Взвешенные вещества | - | 0,140 | - |
| п. Красное Первомайского района Ярославской области |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,056 | 0,28 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,5 | 0,011 | 0,022 |
| 0337 | Оксид углерода | 5,0 | 1,8 | 0,36 |
| 2902 | Взвешенные вещества | - | 0,140 | - |

Фон по оксиду азота не установлен из-за отсутствия наблюдения за этой примесью.

Анализ представленных данных указывает, что уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам не превышают требования санитарно-гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест (<1ПДК) и рекреационных территорий (<0,8ПДК) [9].

## Гидросфера

При разработке настоящего раздела были использованы данные отчета «Инженерно-гидрометеорологические изыскания», выполненного специалистами ОАО «Дорпроект» в 2012 г. для данного проекта.

### Характеристика гидрографической сети

Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 115 – км 135 пересекает более 20 мелких ручьев, канав и суходолов и небольшие реки: Енка, Кубрь, Яхрома, Выжегда. Все водотоки являются притоками различного порядка р.Нерль (бассейн Волги).

Наиболее крупным водотоком является р.Кубрь, берущая начало на водоразделе с р.Трубеж в 3 км южнее д.Половецкое и впадающая слева в р.Нерль на 64 км от устья. Общая площадь водосбора реки 1010 км2, длина 91 км. На всем протяжении река принимает воды более 30 притоков, наиболее крупными из них являются: левобережные – Сабля (54 км от устья, площадь водосбора 110 км2), Парша (30 км от устья), Мечка (1,0 км от устья) и правобережные – Дубец (26 км от устья), Игобла (16 км от устья). Рельеф бассейна – холмисто-моренная равнина с хорошо развитой овражно-балочной сетью. Леса смешанные, с преобладанием широколиственных пород (40%), болота переходного типа распространены в основном в верхней части бассейна.

В верхнем течении долина реки не выражена, Кубрь протекает по широкой заболоченной равнине с развитой мелиоративной системой. В среднем и нижнем течении долина в основном трапецеидальная, шириной до 600-700 м, борта умеренно крутые, облесенные.

Пойма, приуроченная к излучинам реки, чередуется по берегам. Поверхность ее ровная, луговая с кустарником, в присклоновой части заболоченная.

Русло извилистое, шириной до 10 м, глубиной 0,5-0,7 м, сильно зарастает водной растительностью. Дно преимущественно песчаное, скорость течения воды в межень 0,2-0,3 м/сек.

Река Енка берет начало на водоразделе с р.Нюньга в 2 км севернее д. Николаевка и впадает слева в р. Кубрь на 63 км от устья. Общая площадь водосбора реки 18,5 км2, длина 8,2 км. Поверхность водосбора на 80% покрыта смешанным лесом. В верхнем течении долина реки V-образная с пологими облесенными склонами, постепенно сливающимися с окружающей местностью. В нижнем – трапецеидальная с крутыми, местами обрывистыми склонами. Русло извилистое, шириной около 5 м.

Река Яхрома – правобережный приток Кубри – берет начало в урочище Костеньга и впадает в р. Кубрь на 68 км от устья. Общая площадь водосбора реки 10,3 км2, длина 4,5 км. Река протекает в широкой, хорошо разработанной трапецеидальной долине с крутыми облесенными бортами. Русло умеренно извилистое, шириной до 5 м.

Река Выжегда, практически на всем своем протяжении является магистральным каналом разветвленной мелиоративной сети. Истоком ее можно считать левобережный приток Семендяйка, вытекающий из озера Маринкинское. Общая площадь водосбора реки 29,8 км2, длина 7 км (без учета Семендяйки). Река протекает по заболоченной равнине в канализированном русле шириной 5 м, глубиной 2 м.

Остальные пересекаемые водотоки представляют собой небольшие лога, овраги и канавы, действующие только в период весеннего половодья и крупных дождевых паводков.

Речная сеть территории используется в качестве водоприемников осушительных систем при проведении мелиоративных мероприятий.

Гидрологическая изученность

В гидрологическом отношении слабоизученной является только р.Кубрь и ее нижние притоки. Посты ведомственные (Гипроторф, Ленгидэп), действовали непродолжительное время, с перерывами. Наблюдения производились над уровнем воды (в условных отметках) с единичными измерениями расходов воды, сведения по ним не опубликованы.

| № поста | Река-пост | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, км2 | Период действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | открыт |
| 1 | р. Кубрь – у п. Кубринское | 26 | 513 | 1961-62 |
| 2 | р. Кубрь – д. Ведомша | 24 | 607 | 1949-49 |
| 3 | р. Кубрь – д. Заречье | 22 | 610 | 1952-61 |
| 4 | р. Кубрь – д. Ширяйка | 15 | 800 | 1930-52 |
| 5 | р. Кубрь – д. Лисавы | 3,0 | 854 | 1930-31 |
| 6 | р. Дубец – д. Первушино | 8,0 | - | 1951-54 |
| 7 | р. Дубец – д. Заречье | 2,0 | - | 1949-56 |
| 8 | р. Игобла – д. Заречье | 2,5 | 168 | 1949-62 |

Поэтому для описания режима рек и методов расчета основных гидрологических характеристик были использованы реки-аналоги с длительными рядами наблюдений над стоком и уровнем воды, ледовыми явлениями в данном гидрологическом районе (Верхне-Волжский район).

Водный режим

Режим уровней рек данного района характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью.

Подъем уровня половодья начинается обычно в первой декаде апреля, ранние сроки начала половодья опережают средние на 7-10 дней. Для рек территории характерно одновершинное половодье, подъем уровня происходит быстро и интенсивно, продолжительность его составляет в среднем одну треть общей продолжительности половодья. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются на малых реках в начале второй декады апреля. Высота подъема определяется размерами реки, физико-географическими условиями бассейна и морфометрическими особенностями долины и русла реки. На малых реках подъем уровня может достигать 2,0-2,5 м над меженным. Как правило, наивысшие уровни и расходы воды весеннего половодья являются наивысшими в году. Спад происходит менее интенсивно, чем подъем, быстрое падение уровня воды наблюдается только в первые дни после пика, а затем интенсивность спада уменьшается. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней, наибольшая – до 50 дней, сток за период половодья составляет в среднем 60-70%, в годы с высоким половодьем -80%.

Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней воды – летне-осенней меженью.

Низшие уровни в период открытого русла наступают преимущественно в августе, эти уровни достаточно устойчивы, пределы их изменения в многолетнем разрезе невелики и для большинства малых рек составляют 10-15 см. Водотоки с площадями водосборов менее 50 км2 наблюдается ежегодное или периодическое прекращение стока.

Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается дождевыми паводками. Обычно паводки имеют островершинную форму и характеризуются резким подъемом и спадом уровня.

Высшие уровни дождевых паводков в среднем значительно ниже максимумов весеннего половодья, однако в отдельные годы на малых и средних реках высота паводочного подъема может превышать наибольшую высоту подъема половодья (за один и тот же год). Объем стока за летне- осенний период составляет 20-25% годового объема.

Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровня с некоторой тенденцией повышения уровня от начала ледостава к началу половодья. Наиболее низкие уровни наблюдаются в период интенсивного ледообразования в конце ноября – декабре и в конце марта. Сток за период зимней межени составляет 5-10%.

Ледовый режим

Ледовые явления на реке начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 00; в отдельные годы в зависимости от интенсивности понижения температуры воздуха длительность этого периода изменяется от 0 до 15 дней.

Первые ледяные образования – сало, забереги – появляются обычно в первой декаде ноября. При сильных морозах на небольших реках со спокойным течением забереги, увеличиваясь в размерах, соединяются и образуют сплошной ледостав. При возвратах тепла в отдельные годы может наблюдаться временный ледостав или временное вскрытие реки после установления ледостава. Для большинства рек данного района характерно наличие устойчивого ледостава, средняя продолжительность которого 130-150 дней, наибольшая толщина льда отмечается обычно в марте и составляет 50-60 см. Разрушение ледяного покрова начинается с момента наступления положительных среднесуточных температур воздуха - середина апреля. Ко времени вскрытия толщина льда на реках по сравнению с максимальной уменьшается на 20-30%. Весеннего ледохода на малых реках не наблюдается, лед обычно тает на месте. Полное очищение рек ото льда происходит к концу апреля.

### Водоохранные зоны

Водоохраной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной или иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохраной зоны устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

В соответствии с Водным Кодексом РФ (ВК) [1] статья 65, п. 4 ширина водоохранной зоны устанавливается от береговой линии в зависимости от длины реки, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в соответствии с Водным Кодексом РФ (ВК) [1] статья 65, п. 11.

В соответствии с Водным Кодексом (статья 65, п.п. 4, 11) для р. Енка, р. Яхрома, р. Выжегда ширина ВЗ составляет 50 м, ширина ПЗП– 50 м; для р. Кубрь ширина ВЗ – 100 м, ширина ПЗП – 50 м.

При производстве работ в пределах водоохранной зоны необходимо соблюдать режим, предусмотренный п.п. 15 – 17 ст. 65 ВК.

Применительно к проектируемому объекту:

- в ВЗ запрещено: движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие и размещение мест захоронения отходов производства и потребления;

- в ПЗП запрещено: размещение отвалов размываемых грунтов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.

В границах прибрежных защитных полос наряду с упомянутыми выше ограничениями запрещается размещение отвалов размываемых грунтов.

## Оценка существующих уровней физических факторов

### Существующие уровни акустической нагрузки

Для оценки существующего уровня акустической нагрузки на селитебную территорию, прилегающую к проектируемому участку автодороги М-8 «Холмогоры» км 115 – км 135, аккредитованным испытательным лабораторным центром  Федерального бюджетного  учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (аттестат «Системы» № ГСЭН.RU.ЦО.028/1, действителен до 20.06.2013 г., зарегистрирован в Едином реестре  № РОСС RU.0001.510110 от 20.06.2008 г. до 20.06.2013 г.) были проведены натурные измерения уровней шума.

Точки измерений уровней шума располагались на селитебной территории Переславского района Ярославской области на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения проектируемой автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» км 115 – км 135 для определения ее шумовой характеристики. На участке проектируемой автомобильной дороги Александровского района Владимирской области измерения не проводились в связи с отсутствием нормируемых объектов. Характер шума – широкополосный, колеблющийся. Погрешность измерения составляет ±0,7 дБ по эквивалентному уровню шума и ±0,2 дБ по максимальному уровню шума.

Измерения уровней шума проведены с 10:00 часов.

Измерения эквивалентных и максимальных уровней звука проводились в соответствии со следующими нормативными документами:

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми параметрами транспортного шума являются эквивалентные (по энергии) и максимальные уровни звука, дБА.

Результаты измерений согласно протоколу № 217 от 04.09.2012 г. представлены в таблице 1.3.1.1. Протокол приведен в приложении 2.

Таблица 1.3.1.1.

Результаты измерений уровней шума на селитебной территории в дневное время

| Точка замера | Рез-ты замеров LAэкв. В дБА | Рез-ты замеров LAэмакс. В дБА | ПДУ LAэкв., /LAмакс. В дБА (с 7:00 до 23:00 часов) |
| --- | --- | --- | --- |
| точка 1 садоводство в районе ПК 0+00 | 64 | 73 | Н/Н |
| точка 2 Сельское поселение Деревково ПК 61+68 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 50 | 54 | 55/70 |
| точка 3 Сельское поселение Афонасово ПК 123+55 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 48 | 52 | 55/70 |
| точка 4 сельское поселение Елизарка ПК 135+70, ул. Российская, дом 1 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 52 | 53 | 55/70 |
| точка 5 сельское поселение Поповское ПК 165+76, ул. Центральная/ул. Луговая (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 49 | 51 | 55/70 |
| точка 6 СНТ «Лесная поляна»/граница ФГБУ Национальный парк «Плещеево озеро» (д. Щелканка) ПК 207+84 | 47 | 51 | Н/Н |
| точка 7 сельское поселение Троицкое ПК 225+40 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 50 | 52 | 55/70 |
| точка 8 сельское поселение Ям ПК 240+52, ул. Центральная (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 51 | 55 | 55/70 |
| точка 9 ПК235+50 | 77 | 80 | Н/Н |
| точка 10 ПК250+00 | 73 | 77 | Н/Н |

Дополнительные сведения: Н\Н – не нормируется

Заключение: эквивалентный и максимальный уровни звука на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МУК 4.3.2194-07.

### Существующие уровни инфразвука

Для оценки существующего уровня инфразвука на селитебной территории, прилегающей к проектируемому участку автодороги М-8 «Холмогоры» км 115 – км 135, аккредитованным испытательным лабораторным центром  Федерального бюджетного  учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (аттестат «Системы» № ГСЭН.RU.ЦО.028/1, действителен до 20.06.2013 г., зарегистрирован в Едином реестре  № РОСС RU.0001.510110 от 20.06.2008 г. до 20.06.2013 г.) были проведены натурные измерения уровней инфразвука.

Точки измерений уровней инфразвука располагались на селитебной территории Переславского района Ярославской области, прилегающей к проектируемому объекту. На участке проектируемой автомобильной дороги Александровского района Владимирской области измерения не проводились в связи с отсутствием нормируемых объектов.

Характер инфразвука – широкополосный, колеблющийся. Погрешность измерения составляет <0,5 дБ.

Измерения уровней инфразвука проведены с 10:00 часов.

Измерения уровней инфразвука проводились в соответствии со следующими нормативными документами:

- СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»;

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

Результаты измерений согласно протоколу № 218 от 04.09.2012 г. представлены в таблице 1.3.2.1. Протокол приведен в приложении 2.

Таблица 1.3.2.1.

Результаты измерений уровней инфразвука на селитебной территории

| Точка замера | Уровни звукового давления дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц | Рез-ты замеров, дБ Лин | ПДУ, дБ Лин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |  |
| ПДУ в дБ | 90 | 85 | 80 | 75 |  |  |
| точка 1 садоводство в районе ПК 0+00 | 76 | 82 | 67 | 61 | 74 | 90 |
| точка 2 СП Деревково ПК 61+68 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 81 | 78 | 74 | 72 | 76 | 90 |
| точка 3 СП Афонасово ПК 123+55 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 84 | 80 | 76 | 69 | 75 | 90 |
| точка 4 СП Елизарка ПК 135+70, ул. Российская, дом 1 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 84 | 77 | 76 | 70 | 81 | 90 |
| точка 5 СП Поповское ПК 165+76, угол ул. Центральной и ул. Луговой (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 86 | 81 | 78 | 73 | 87 | 90 |
| точка 6 СНТ «Лесная поляна», граница ФГБУ Национальный парк «Плещеево озеро» (д. Щелканка) ПК 207+84 | 84 | 79 | 77 | 75 | 81 | 90 |
| точка 7 СП Троицкое ПК 225+40 (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 85 | 80 | 78 | 74 | 82 | 90 |
| точка 8 СП Ям ПК 240+52, ул. Центральная (на расстоянии 2 м от жилого дома) | 87 | 68 | 65 | 62 | 72 | 90 |

В результате проведенных натурных измерений превышений предельно-допустимых уровней инфразвука согласно СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» не отмечено.

### Существующие уровни вибрации

Для оценки существующего уровня вибрации в помещениях зданий, расположенных на селитебной территории, прилегающей к проектируемому участку автодороги М-8 «Холмогоры» км 115 – км 135, аккредитованным испытательным лабораторным центром  Федерального бюджетного  учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (аттестат «Системы» № ГСЭН.RU.ЦО.028/1, действителен до 20.06.2013 г., зарегистрирован в Едином реестре  № РОСС RU.0001.510110 от 20.06.2008 г. до 20.06.2013 г.) были проведены натурные измерения уровней вибрации.

Измерения уровней вибрации проводились в жилых помещениях и на селитебной  территории Переславского района Ярославской области, прилегающей к проектируемому объекту. На участке проектируемой автомобильной дороги Александровского района Владимирской области измерения не проводились в связи с отсутствием нормируемых объектов.

Вид вибрации – общая, транспортная. Погрешность измерения составляет ≤±0,2 дБ.

Измерения уровней вибрации проведены с 10:00 часов.

Измерения уровней вибрации проводились в соответствии со следующими нормативными документами:

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Результаты измерений согласно протоколу № 216 от 04.09.2012 г. представлены в таблице 1.3.3.1. Протокол приведен в приложении 2.

По результатам проведенных измерений, превышений над предельно допустимыми значениями вибрации, установленными согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», не выявлено.

Таблица 1.3.3.1.

Результаты измерений уровней вибрации

| Точка измерения | Направление измерений | Уровни виброускорения в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами Гц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |
| Замеры проведены с 10.00 ч. |  | ПДУ не устанавливаются |
| точка 1 садоводство в районе ПК 0+00 | X | 93 | 84 | 78 | 75 | 69 | 64 |
|  | Y | 81 | 62 | 63 | 62 | 60 | 57 |
|  | Z | 87 | 78 | 73 | 69 | 67 | 65 |
| точка 2 сельское поселение Деревково, ПК 61+68 | X | 88 | 82 | 75 | 70 | 65 | 59 |
|  | Y | 65 | 63 | 63 | 61 | 60 | 56 |
|  | Z | 81 | 77 | 73 | 71 | 70 | 66 |
| точка 3 сельское поселение Афонасово, ПК 123+55 | X | 72 | 68 | 57 | 58 | 61 | 58 |
|  | Y | 71 | 69 | 58 | 56 | 57 | 60 |
|  | Z | 72 | 69 | 69 | 70 | 68 | 70 |
| точка 4 сельское поселение Елизарка ПК 135+70, ул. Российская, дом 1 | X | 89 | 82 | 76 | 69 | 64 | 61 |
|  | Y | 64 | 64 | 63 | 63 | 60 | 57 |
|  | Z | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 68 |
| точка 5 сельское поселение Поповское, ПК 165+76 ул. Центральная/ул. Луговая | X | 90 | 84 | 77 | 72 | 67 | 63 |
|  | Y | 63 | 62 | 63 | 62 | 59 | 57 |
|  | Z | 83 | 77 | 74 | 71 | 67 | 64 |
| точка 6 СНТ «Лесная поляна»/граница ФГБУ Национальный парк «Плещеево озеро» (д. Щелканка) ПК 207+84 | X | 72 | 66 | 59 | 57 | 59 | 59 |
|  | Y | 72 | 69 | 59 | 58 | 64 | 61 |
|  | Z | 71 | 70 | 68 | 70 | 68 | 68 |
| точка 7 сельское поселение Троицкое, ПК 225+40 | X | 87 | 83 | 80 | 72 | 66 | 59 |
|  | Y | 62 | 63 | 63 | 62 | 60 | 57 |
|  | Z | 80 | 76 | 75 | 72 | 70 | 67 |
| точка 8 сельское поселение Ям, ПК 240+52 ул. Центральная | X | 94 | 84 | 79 | 73 | 66 | 59 |
|  | Y | 82 | 62 | 62 | 63 | 60 | 57 |
|  | Z | 91 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 |

### Оценка существующих уровней электромагнитных излучений

Натурные измерения уровней электромагнитных излучений на территории, прилегающей к проектируемому участку автодороги М-8 «Холмогоры» км 115 – км 135 на участке Переславского района Ярославской обл., были выполнены аккредитованным испытательным лабораторным центром  Федерального бюджетного  учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (аттестат «Системы» № ГСЭН.RU.ЦО.028/1, действителен до 20.06.2013 г., зарегистрирован в Едином реестре  № РОСС RU.0001.510110 от 20.06.2008 г. до 20.06.2013 г.).

На участке проектируемой автомобильной дороги Александровского района Владимирской области измерения не проводились в связи с отсутствием нормируемых объектов.

Измерения напряженностей электрического поля и  магнитного поля промышленной частоты 50 Гц и оценка результатов измерений проводились в соответствии со следующими нормативными документами:

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты».

Измерения проводились под ЛЭП, в местах наибольшего провисания проводов воздушной линии электропередач, на высоте 1,8 м от поверхности земли, в сельских поселениях Троицкое и Ям. Погрешность измерений составляет ±15%.

Результаты измерений согласно протоколу № 136 от 04.09.2012 г. представлены в таблице 1.3.4.1. Протокол приведен в приложении 2 к настоящему тому.

Таблица 1.3.4.1

Результаты измерений электромагнитных излучений

| Место измерения (точка) | Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты |
| --- | --- |
|  | Е, результат Замера в кВ/м | ПДУ в кВт | В, результат замера в мк/Тл | ПДУ в мк/Тл |
| с.п. Троицкое (под ЛЭП, в месте наибольшего провисания провода воздушной линии электропередач на высоте 1,8 м от поверхности земли (территория жилой застройки)) | 0,02 | 1 | нчп | 10 |
| с.п. Ям (под ЛЭП, в месте наибольшего провисания провода воздушной линии электропередач на высоте 1,8 м от поверхности земли (территория жилой застройки)) | 0,01 | 1 | нчп | 10 |

Дополнительные сведения: НЧП – ниже чувствительности прибора

В результате проведенных натурных измерений установлено, что уровни напряженности электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц)  не превышают допустимые уровни, установленные СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Физические факторы окружающей природной среды. Физические факторы производственной среды. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. Гигиенический норматив».

## Оценка существующего состояния территории и геологической среды

Характеристика инженерно-геологических и гидрогеологических условий района размещения проектируемого объекта представлена в соответствие с томом 2198 - ИИ.2 «Инженерно-геологические изыскания», выполненным в составе данной проектной документации в 2012 г.

Характеристика качества почв в районе размещения объекта приведена по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим исследованиям и радиологическому обследованию, выполненные специалистами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.028 до 20.06.2013 г. и № РОСС RU.0001.510110 от 20.06.2008 г.).

### Характеристика рельефа

Район работ расположен в пределах Клинско-Дмитровской гряды московского оледенения и морфологически представляет собой слабохолмистое плато с абсолютными отметками 152-222 м. На отдельных участках наблюдается ряд холмов высотой 10-15 м. Холмы имеют округлые или неправильные очертания, пологие сглаженные склоны и слабовыпуклую вершину. Многочисленные, соединенные небольшими западинами, холмы сливаются местами в небольшие гряды. Приречные участки расчленены балками, оврагами, логами.

Изучаемый район расположен на западном крыле Московской синеклизы (Физико-географическое районирование СССР. М.: МГУ. 1968). Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от 1100 до 2800 м. Дочетвертичные отложения представлены юрскими и меловыми песчано-глинистыми отложениями.

Отложения четвертичной системы представлены комплексом ледниковых, водно-ледниковых,  покровных, аллювиальных, озерно-алювиальных и болотных отложений.

Наиболее древними четвертичными образованиями являются ледниковые отложения днепровского горизонта (gIIdn), которые представлены тяжелыми песчаными суглинками, реже супесями, содержащими большое количество обломочного материала. Мощность отложений днепровской морены 20-30 м, иногда достигает 50,0 м.

Флювиогляциальные отложения днепровско-московского горизонта (f,lgII dn-ms) слагаются разнозернистыми песками, иногда с гравием и галькой, отдельными валунами.

Ледниковые отложения московского горизонта (gII ms) представлены суглинками, супесями и валунными глинами красно-бурого цвета с большим содержанием грубого обломочного материала.

Озово-камовые отложения московского горизонта (os.kam II ms) представлены грубыми, плохо отсортированными песками с включением гравийно-валунного материала, со значительной примесью глинистых и пылеватых частиц. Мощность их достигает 15-20 м.

Водно-ледниковые отложения нижневалдайского горизонта (fIIIv1) представлены гравийно-песчаными плохо окатанными, плохо отсортированными песками с включением гравийно-валунного материала.

Древнеаллювиальные отложения (aIII) слагают надпойменные террасы крупных рек и их притоков. Представлены песками. Мощность достигает 15-18 м.

Покровные отложения (prIII) представлены суглинками темно-бурыми, иногда серовато-желтыми, то плотными глинистыми, то более рыхлыми пористыми, лессовидными, карбонатными. Иногда суглинки переходят в супесь и пылеватый песок. Мощность их изменяется от 2,0 до 6,0 м.

Современные аллювиальные отложения (aIV) слагают пойменные террасы речных долин, представлены песками различной крупности с прослоями песчанистых суглинков, реже торфа.

Современные озерно-болотные отложения (lhIV) распространены в пониженных частях современного рельефа. Встречаются на ограниченных площадях и представлены торфом, иловатыми глинами, суглинками. Мощность изменяется от 0,5 до 6,0 м.

### Инженерно-геологические условия

В геологическом строении исследуемой территории, изученном на глубину до 14,4 м, принимают участие современные биогенные образования, аллювиальные, озерно-аллювиальные отложения, средне- верхнечетвертичные покровные отложения, среднечетвертичные флювиогляциальные песчаные отложения.

Четвертичная система Q

Современные отложения QIV

Биогенные отложения bIV

Представлены торфом черным средне- и сильноразложившимя насыщенным водой. Мощность торфов изменяется от 0,5 до 5,0 м. Максимальная мощность 4,7-5,0 м зафиксирована в скважинах №№ 19, 19а, 19б.

Нерасчлененные современные и верхнечетвертичные отложения QIII-IV

Аллювиальные отложения aIII-IV

Представлены песками мелкими и средней крупности средней плотности, влажными и насыщенными водой, с гравием и галькой до 10%. Максимальная мощность скв. №63 7,1 м.

Озерно-аллювиальные отложения aIII-IV

Представлены илами суглинистыми текучими. Максимальная мощность 2,3 м.

Нерасчлененные средне- и верхнечетвертичные отложения QII-III

Покровные отложения pII-III

Представлены суглинками песчанистыми и пылеватыми, легкими и тяжелыми, от твердой до мягкопластичными консистенции. Максимальная вскрытая мощность 5,9 м (скв.16).

Среднечетвертичные отложения QII

Флювиогляциальные отложения fgII

Представлены песками мелкими и гравелистыми средней плотности, насыщенными водой, с тонкими прослоями галечникового грунта, гнездами супеси пластичной. Максимальная вскрытая мощность скв. №63 7,3 м.

В районе работ находится 15 действующих карьеров по добыче и разведке ПГС, щебня, гравия, песков. Данные о местоположении карьеров и качестве материалов, полученные от горнодобывающих предприятий, приведены в текстовом приложении ТП.13 отчета по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 2198-ИИ.2).

### Гидрогеологические условия

На момент изысканий (январь-февраль 2012 г.) грунтовые воды со свободной поверхностью устанавливаются на глубине 0,0-1,1 м на абсолютных отметках 151,70-167,66 м. Водовмещающие грунты – торфа, аллювиальные пески, озерно-аллювиальные отложения, илы.

К среднечетвертичным флювиогляциальным пескам приурочен горизонт грунтовых вод, вскрытый на глубине 3,5 м. Горизонт безнапорный, установившийся уровень отмечен на глубине 3,5 м на абсолютной отметке 157,89 м.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет смежных и нижележащих горизонтов. Разгрузка горизонта осуществляется в реки, балки, ручьи, канавы (рр. Выжегда, Яхрома и др.).

В различные периоды года при интенсивном выпадении атмосферных осадков и активном снеготаянии возможно образование грунтовых вод типа «верховодка» и непродолжительный застой поверхностных вод.

По отношению к бетону марки W4 подземные воды согласно СНиП 2.03.11-85 слабоагрессивны по содержанию агрессивной углекислоты.

По отношению к арматуре железобетонных конструкций воды по содержанию хлоридов слабоагрессивны при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном погружении.

Химический состав и коррозионная агрессивность подземных вод приведены в приложениях ТП.9, ТП.1013 отчета по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 2198-ИИ.2).

Грунты в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля.

Согласно СНиП 2.03.11-85 по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям грунты не агрессивны.

### Характеристика качества почв

Характеристика и оценка качества почв в районе размещения объекта приведена по радиологическому обследованию территории, по санитарно-химическим, микробиоло-гическим, паразитологическим и почвенным исследованиям, выполненные специалистами аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

Эколого-геохимическое обследование почвы

Систематические наблюдения за загрязненностью почв на территории объекта не проводились. Для оценки качества почвы на участке строительства в ходе проведения инженерно-экологических изысканий были проведены геохимические и микробиологические исследования почв (том 2198-ИЭИ «Инженерно-экологические изыскания»).

В таблице 1.3.4.1 представлены результаты определения концентраций основных неорганических и органических загрязнителей в пробах почв обследуемого участка согласно протоколу №407 от 19.03.2012 г. (приложение 5 к тому 2198-ИЭИ «Инженерно-экологические изыскания»), отобранных с поверхности (0,0-0,2 м).

Таблица 1.3.4.1

Результаты определения концентраций основных неорганических и органических загрязнителей в почвах обследованного участка (глубина отбора 0,0-0,2 м)

| № пробы | Содержание элемента, мг/кг | pH | Zc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hg | Pb | As | Cd | Zn | Ni | Cu | Нефтепродукты | Бенз (а)-пирен |  |  |
| 1 | 0,295 | 5,92 | 3,58 | <0,1 | 40,4 | 21,5 | 8,39 | 26 | <0,005 | 6,80 | <1 |
| 2 | 0,181 | 5,38 | 1,94 | <0,1 | 29,9 | 19,1 | 11,0 | 23 | <0,005 | 7,20 | <1 |
| 3 | 0,220 | 4,32 | 2,93 | <0,1 | 35,7 | 20,4 | 8,61 | 6 | <0,005 | 7,10 | <1 |
| 4 | 0,260 | 4,07 | 3,24 | <0,1 | 36,7 | 20,8 | 9,29 | 9 | <0,005 | 7,07 | <1 |
| 5 | 0,125 | 4,18 | 2,17 | <0,1 | 29,9 | 10,1 | 7,62 | 7 | <0,005 | 6,97 | <1 |
| 6 | 0,194 | 5,00 | 2,03 | <0,1 | 30,8 | 16,8 | 8,27 | 15 | <0,005 | 6,97 | <1 |
| 7 | 0,152 | 5,24 | 2,23 | <0,1 | 26,0 | 8,65 | 9,11 | 13 | <0,005 | 6,98 | <1 |
| 8 | 0,191 | 5,02 | 3,37 | <0,1 | 38,1 | 17,5 | 8,91 | 6 | <0,005 | 6,89 | <1 |
| 9 | 0,149 | 4,25 | 3,05 | <0,1 | 33,2 | 18,0 | 9,22 | 8 | <0,005 | 6,89 | <1 |
| 10 | 0,149 | 4,79 | 4,33 | <0,1 | 32,1 | 17,4 | 9,82 | 10 | <0,005 | 7,03 | <1 |
| 11 | 0,201 | 3,86 | 2,80 | <0,1 | 26,9 | 10,9 | 10,8 | 9 | <0,005 | 7,00 | <1 |
| 12 | 0,132 | 3,25 | 4,11 | <0,1 | 32,3 | 18,1 | 9,79 | 13 | <0,005 | 7,12 | <1 |
| 13 | 0,149 | 2,85 | 4,48 | <0,1 | 35,8 | 18,2 | 9,08 | 8 | <0,005 | 6,93 | <1 |
| 14 | 0,149 | 3,91 | 5,17 | <0,1 | 31,0 | 14,2 | 8,07 | 8 | 0,012 | 6,82 | <1 |
| 15 | 0,128 | 5,08 | 1,47 | <0,1 | 28,9 | 13,6 | 8,75 | 15 | 0,059 | 6,83 | <1 |
| 16 | 0,183 | 4,91 | 2,44 | <0,1 | 30,6 | 17,2 | 8,93 | 6 | <0,005 | 6,74 | <1 |
| 17 | 0,125 | 4,69 | 3,53 | <0,1 | 39,1 | 18,8 | 9,16 | 10 | <0,005 | 6,96 | <1 |
| 18 | 0,125 | 4,83 | 1,17 | <0,1 | 27,9 | 12,9 | 6,97 | 13 | <0,005 | 6,90 | <1 |
| 19 | 0,139 | 3,89 | 2,59 | <0,1 | 37,3 | 18,4 | 10,4 | 7 | <0,005 | 6,88 | <1 |
| 20 | 0,128 | 3,01 | 3,81 | <0,1 | 30,2 | 10,3 | 8,16 | 6 | <0,005 | 6,84 | <1 |
| 21 | 0,139 | 3,59 | 3,20 | <0,1 | 27,5 | 13,0 | 7,69 | 21 | 0,005 | 6,79 | <1 |
| 22 | 0,139 | 3,13 | 4,01 | <0,1 | 34,1 | 15,0 | 7,86 | 24 | <0,005 | 6,84 | <1 |
| 23 | 0,139 | 3,48 | 5,00 | <0,1 | 33,0 | 13,8 | 8,02 | 8 | <0,005 | 7,01 | <1 |
| 24 | 0,173 | 3,65 | 3,17 | <0,1 | 30,3 | 14,2 | 7,40 | 17 | <0,005 | 6,98 | <1 |
| 25 | 0,173 | 3,24 | 4,56 | <0,1 | 37,0 | 14,5 | 9,20 | 20 | <0,005 | 6,81 | <1 |
| ДУ | 2,1* | 130** | 10,0** | 2,0** | 220** | 80,0** | 132,0** | - | 0,02** | - | < 16 |
| * - Величина норматива в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ** - Величина норматива для суглинков с pH>5,5 в соответствии с ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»; |

Согласно результатам лабораторных исследований проб почвы, представленных в табл. 1.3.4.1, отмечается превышение допустимого уровня по содержанию бенз(а)пирена в пробе №15 в 2,95 раза. В остальных пробах превышений допустимых уровней содержания химических веществ не отмечается.

По содержанию химических веществ (тяжелые металлы, мышьяк) все пробы почвы  относятся к «Чистой» категории загрязнения.

По содержанию бенз(а)пирена проба почвы №15 относится к «Опасной» категории загрязнения.

По значению суммарного показателя загрязнения (Zc) пробы почвы относятся к «Допустимой» категории загрязнения.

Содержание нефтепродуктов составляет от 6 до 26 мг/кг. В соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель» (Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству, 1994 г.) по показателю уровня загрязнения нефтепродуктами пробы почв рассматриваемых участков относятся к «Допустимому» уровню загрязнения (до 1000 мг/кг);

В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 [21]:

- почвы, относящиеся к категории «Опасная» можно использовать под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;

- почвы, относящиеся к категории «Допустимая» и «Чистая» можно использовать под дорожное строительство без ограничения.

Дополнительно, на участках предполагаемого строительства участка автодороги, где в соответствии с проектными решениями будут производиться земляные работы (выемка), был выполнен послойный отбор проб почв с глубины 0,2-1,0 м и 1,0-2,0 м для определения концентраций основных неорганических и органических загрязнителей (протокол №1845 от 16.08.2012 г. – приложение 5 к тому 2198-ИЭИ «Инженерно-экологические изыскания»).

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 1.3.4.2.

Таблица 1.3.4.2

Результаты определения концентраций основных неорганических и органических загрязнителей в почвах обследованного участка (глубина отбора 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м)

| № пробы | ПК | Глубина отбора, м | Содержание элемента, мг/кг | pH | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hg | Pb | As | Cd | Zn | Ni | Cu | Нефтепродукты | Бенз (а)-пирен |  |  |
| 1* | ПК29-ПК45 | 0,2-1,0 | 0,171 | 1,29 | 2,04 | 0,12 | 4,64 | 2,57 | 3,42 | 16,0 | 0,028 | 8,3 | <1 |
| 2* | ПК29-ПК45 | 1,0-2,0 | 0,068 | 1,96 | 2,05 | 0,12 | 3,38 | 2,47 | 8,04 | 17,0 | 0,029 | 7,4 | <1 |
| 3* | ПК67-ПК85.2 | 0,2-1,0 | 0,036 | 2,86 | 1,75 | <0,1 | 2,83 | 1,56 | 6,18 | 36,0 | 0,02 | 7,1 | <1 |
| 4* | ПК67-ПК85.2 | 1,0-2,0 | 0,045 | 4,36 | 1,1 | 0,1 | 2,68 | 2,0 | 6,32 | 19,0 | 0,017 | 6,8 | <1 |
| 5* | ПК94-ПК11.2 | 0,2-1,0 | 0,036 | 1,67 | <0,5 | <0,1 | 1,86 | 2,86 | 1,99 | 25,0 | 0,036 | 8,1 | <1 |
| 6* | ПК94-ПК11.2 | 1,0-2,0 | 0,018 | 1,58 | <0,5 | <0,1 | 1,35 | 3,37 | 1,89 | 15,0 | 0,008 | 8,3 | <1 |
| 7* | ПК141-ПК159 | 0,2-1,0 | 0,05 | 2,6 | <0,5 | <0,1 | 2,68 | 2,56 | 4,94 | 13,0 | 0,024 | 7,6 | <1 |
| 8* | ПК141-ПК159 | 1,0-2,0 | 0,036 | 2,91 | <0,5 | <0,1 | 1,89 | 3,67 | 1,84 | 11,0 | 0,02 | 7,6 | <1 |
| 9* | ПК168-ПК186 | 0,2-1,0 | 0,054 | 1,12 | 0,97 | <0,1 | 3,88 | 1,63 | 7,63 | 17,0 | 0,023 | 7,5 | <1 |
| 10* | ПК168-ПК186 | 1,0-2,0 | 0,036 | 1,16 | 0,92 | <0,1 | 2,88 | 2,37 | 2,81 | 14,0 | 0,02 | 7,5 | <1 |
| 11* | ПК192-ПК210.2 | 0,2-1,0 | 0,083 | 2,61 | 1,45 | <0,1 | 2,73 | 6,8 | 9,3 | 18,0 | 0,025 | 6,6 | <1 |
| 12* | ПК192-ПК210.2 | 1,0-2,0 | 0,081 | 4,0 | 1,86 | 0,15 | 3,85 | 8,01 | 9,63 | 65,0 | 0,02 | 5,8 | <1 |
| 13* | ПК225-ПК243 | 0,2-1,0 | 0,065 | 2,11 | 1,18 | 0,12 | 4,31 | 6,75 | 8,48 | 14,0 | 0,03 | 6,5 | <1 |
| 14* | ПК225-ПК243 | 1,0-2,0 | 0,074 | 3,94 | 0,88 | 0,14 | 3,81 | 6,65 | 13,21 | 17,0 | <0,005 | 6,8 | <1 |
| ДУ | 2,1* | 130** | 10,0** | 2,0** | 220** | 80,0** | 132,0** | - | 0,02** | - | < 16 |
| * - Величина норматива в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ** - Величина норматива для суглинков с pH>5,5 в соответствии с ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»; |

Согласно результатам лабораторных исследований проб почвы, представленных в табл. 1.3.4.2, отмечается превышение допустимого уровня по содержанию бенз(а)пирена в пробах:

- №1*: в 1,4 раза;

- №2*: в 1,45 раза;

- №5*: в 1,8 раза;

- №7*: в 1,2 раза;

- №9*: в 1,15 раза;

- №11*: в 1,25 раза;

- №13*: в 1,5 раза.

В остальных пробах превышений допустимых уровней содержания химических веществ не отмечается.

По содержанию химических веществ (тяжелые металлы, мышьяк) все пробы почвы  относятся к «Чистой» категории загрязнения.

По содержанию бенз(а)пирена пробы почвы №№1*, 2*, 5*, 7*, 9*, 11*, 13* относятся к «Допустимой» категории загрязнения.

По значению суммарного показателя загрязнения (Zc) пробы почвы относятся к «Допустимой» категории загрязнения.

Содержание нефтепродуктов составляет от 11 до 65 мг/кг. В соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель» (Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству, 1994 г.) по показателю уровня загрязнения нефтепродуктами пробы почв рассматриваемых участков относятся к «Допустимому» уровню загрязнения (до 1000 мг/кг);

В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 [21]:

- почвы, относящиеся к категории «Допустимая» и «Чистая» можно использовать под дорожное строительство без ограничения.

Микробиологическая характеристика почв

Оценка степени биологического загрязнения проводится по санитарно-бактериологическим (микробиологическим) и санитарно-паразитологическим показателям.

Пробы почвы отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» с глубины 0,0-0,2 м в количестве 25 штук.

Определяемые показатели:

- санитарно-бактериологические: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;

- санитарно-паразитологические: яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших.

Гигиенические требования к качеству почв по биологическим загрязнениям в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» [21] представлены в таблице 1.3.4.3.

Таблица 1.3.4.3

Оценка степени эпидемиологической опасности почвы

| Категория загрязнения почв | Индекс БГКП | Индекс энтерококков | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Яйца геогельминтов, экз/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая | 1 - 10 | 1 - 10 | 0 | 0 |
| Умеренно опасная | 10 - 100 | 10 - 100 | 0 | до 10 |
| Опасная | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 0 | до 100 |
| Чрезвычайно опасная | 1000 и выше | 1000 и выше | 0 | > 100 |

Результаты оценки биологических факторов риска по микробиологическим и паразитологическим показателям согласно протоколу № 407 от 19.03.2012 г. (приложение 5 к тому 2198-ИЭИ «Инженерно-экологические изыскания») представлены в таблице 1.3.4.4.

Таблица 1.3.4.4

Микробиологические и паразитологические исследования почвы

| Индекс БГКП |
| --- |
| №№ проб | Результаты исследований, в 1 г | Категория загрязнения почвы | Величина допустимого уровня, в 1 г |
| 1-25 | Менее 1 | Чистая | 1-10 |
| Индекс энтерококков |
| №№ проб | Результаты исследований, в 1 г | Категория загрязнения почвы | Величина допустимого уровня, в 1 г |
| 1-25 | Менее 1 | Чистая | 1-10 |
| Патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы |
| №№ проб | Результаты исследований, в 1 г | Категория загрязнения почвы | Величина допустимого уровня, в 1 г |
| 1-25 | не обнаружены | Чистая | 0 |
| Яйца и личинки гельминтов |
| №№ проб | Результаты исследований, экз./кг | Категория загрязнения почвы | Величина допустимого уровня, экз./кг |
| 1-22, 24,25 | не обнаружены | Чистая | 0 |
| 23 | Обнаружены яйца токсокар | Умеренно опасная | До 10 |

В результате лабораторных исследований проб почвы, отобранных с территории строительства объекта:

- индекс БГКП менее 1 во всех пробах;

- индекс энтерококков менее 1 во всех пробах;

- патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены, кроме пробы №23, в которой обнаружены яйца токсокар.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 [21], ГН 2.1.7.2041-06 [10] и ГН 2.1.7.2511-09 [11]:

- уровни загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим показателям  во всех пробах относятся к «Чистой» категории загрязнения;

- уровни загрязнения почвы по санитарно-паразитологическим показателям в пробе №23 относятся к «Умеренно опасной», во всех остальных пробах - к «Чистой» категории загрязнения.

В соответствии с таблицей 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 [21] почвы, относящиеся к категории «Умеренно опасная» можно использовать в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, почвы относящиеся к категории «Чистая» можно использовать под дорожное строительство без ограничения.

Токсикологические исследования

Целью токсикологического исследования является выявление возможного вредного воздействия токсических веществ на среду обитания и здоровье человека.

Выявление возможного вредного воздействия токсических веществ на среду обитания и здоровье человека оценивали методами биотестирования с использованием в качестве тест-объектов лиофилизированные люминесцентные бактерии.

На территории объекта было отобрано 25 проб грунта с глубины 0,0-2,0 м и 7 проб с глубины 0,2-2,0 м.

Результаты исследований представлены в Протоколах №407 от 19.03.2012 г. и №1845 от 16.08.2012 г. (приложение 5 к тому 2198-ИЭИ «Инженерно-экологические изыскания») и сведены в таблице 1.3.4.5.

Таблица 1.3.4.5

| № пробы | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенические нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина отбора 0,0-0,2 м |
| 1 | Индекс токсичности | 90,6 | От 80 до 120 |
| 2 |  | 93,3 |  |
| 3 |  | 97,5 |  |
| 4 |  | 86,9 |  |
| 5 |  | 102,4 |  |
| 6 |  | 101,0 |  |
| 7 |  | 81,1 |  |
| 8 |  | 99,5 |  |
| 9 |  | 91,6 |  |
| 10 |  | 92,6 |  |
| 11 |  | 87,3 |  |
| 12 |  | 86,4 |  |
| 13 |  | 85,5 |  |
| 14 |  | 98,4 |  |
| 15 |  | 89,9 |  |
| 16 |  | 81,3 |  |
| 17 |  | 85,3 |  |
| 18 |  | 102,3 |  |
| 19 |  | 82,5 |  |
| 20 |  | 86,6 |  |
| 21 |  | 84,5 |  |
| 22 |  | 86,0 |  |
| 23 |  | 90,7 |  |
| 24 |  | 80,5 |  |
| 25 |  | 86,8 |  |
| Глубина отбора 0,2-2,0 м |
| 1* | Индекс токсичности | 91,6 | От 80 до 120 |
| 2* |  | 83,9 |  |
| 3* |  | 92,2 |  |
| 4* |  | 92,7 |  |
| 5* |  | 85,9 |  |
| 6* |  | 91,3 |  |
| 7* |  | 90,2 |  |

Результаты лабораторных исследований

По результатам лабораторных исследований грунт относится к IV классу опасности – малоопасный в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «По определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 грунт можно отнести к V классу опасности – практически неопасный.

В соответствии с Экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 20/5711-71 от 24.04.2012 г. и №1845 от 16.08.2012 г. (приложение 3 тома 2198-ИЭИ), на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы почвы установлено, что содержание определяемых веществ по химическим показателям (бенз(а)пирен) в пробе №15 и пробах №№1*, 2*, 5*, 7*, 9*, 11*, 13* превышает нормативное значение, по паразитологическим показателям в пробе №23 (глубина отбора 0,0-0,2 м) обнаружены яйца токсокар, что не соответствует ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»

### Эколого-радиометрическое обследование территории

Аналитические исследования участка строительства были проведены специалистами аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигены и эпидемиологии в Яросалвской области».

Радиометрические поиски выполнялись с целью обнаружения локального радиоактивного загрязнения, которое могло возникнуть в предыдущие годы.

Результаты измерений (согласно протоколу № 467 от 10.05.2012 г (приложение 6 тома 2198-ИЭИ):

- мощность амбиентной дозы составила от 0,05 до 0,12 мкЗв/ч (количество точек измерений – 250).

В соответствии с Экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (приложение 4 тома 2198-ИЭИ), на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы радиологического исследования территории установлено, что результаты соответствуют СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ-99/2010, СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

По фактору радиационной безопасности данную территорию можно без ограничений использовать под дорожное строительство.

## Характеристика растительности и животного мира

### Характеристика состояния растительности в зоне тяготения объекта

Северная часть области относится к подзоне хвойной тайги, южная - к подзоне смешанных лесов. Наиболее облесены восточные районы области. Растительные сообщества территории участка представлены злаковыми и цветковыми видами растений. Характерными представителями являются одуванчик лекарственный (Taraxácum officinále), мать-и-мачеха (Tussilágo fárfara), мятлик луговой (Poa pratensis), эхиноцистис лопастнолистный (Echinocýstis lobáta), дербенник лозный (Lythrum virgatum), мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus) и др. немногочисленные злаковые (Gramíneae). Рудеральные (сорные) виды растений встречаются в основном на нарушенных поверхностях  техногенного характера (выемки почво-грунтов) и представлены крапивой (Urtica dioica) и снытью обыкновенной (Aegopódium podagrária).

Признаков угнетения растительности не обнаружено. Среди растений, занесенных в Красную Книгу Ярославской области в пределах изученного участка встречаются. бровник одноклубневый (Herminium monorchis), гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis), гудайера ползучая (Goodyera repens), дремлик широколистный (Epipactis helleborine), любка двулистная (Platanthera bifolia), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi).

### Характеристика существующего состояния животного мира в районе размещения объекта

Для территории Ярославской области свойственны:

Из видов постоянного местообитания:

- полевка лесная (Clethrionomys);

- мышь домовая (Mus musculus),

- еж обыкновенный (Erinaceus europaeus),

- обыкновенная белка (Sciurus vulgaris).

- червь дождевой (Lumbricidae),

- мокрица (Oniscidea),

- многоножки (Myriapoda) класса Губоногие).

- (дерновый муравей (Tetramorium caespitum) и др.).

Из представителей орнитофауны:

- обычный полевой жаворонок (Alauda arvensis),

- белая и желтая трясогузка (Motacilla alba, Motacilla flava),

- перепел (Coturnix coturnix),

- коростель (Crex crex),

- кулик-чибис (Vanellus vanellus),

- обыкновенный соловей (Luscinia luscinia),

- варакушка (Luscinia svecica),

- певчий дрозд (Turdus philomelos),

- ворон (Corvus corax).

Характеристика животного мира участка строительства

Участок работ совпадает с ареалом обитания следующих видов животных, занесенных в Красную книгу Ярославской области:

- млекопитающие: лесная мышовка (Sicista betulina), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus);

- птицы: обыкновенный осоед (Pemis apivorus), полевой лунь (Circus cyaneus), луговой лунь (Circus pygargus), клинтух (Columba oenas), мохноногий сыч (Aegolius funereus), зеленый дятел (Picus viridis), серый дятел (Picus canus), лесной жаворонок (Lullula arborea), европейская кедровка (Nucifraga caryocatactes caryocatactes), черный дрозд (Turdus merula), деряба (Turdus viscivorus), московка (Parus ater), обыкновенная чечетка (Acanthis flammea).

Следов гнездований орнитофауны в период обследования на территории объекта не обнаружено. Виды фауны свойственные для территории Ярославской области, занесенные в Красную книгу РФ в пределах участка не встречаются.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

К зонам с особыми условиями использования территории по экологическим требованиям относятся:

- особо охраняемые природные территории (ООПТ);

- водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов.

Режимы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов

Часть территории, предназначенной под строительство проектируемого объекта, находится в пределах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос рек Енка, Кубрь, Яхрома, Выжегда.

### Особо охраняемые природные территории

Проектируемая автомобильная дорога не входит в границы ООПТ регионального и местного значения.

Согласно письму Минприроды России №12-47/2486 от 24.02.2012г (приложение 3) проектируемый объект «Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на участке км 115 – км 135, Владимирская область, Ярославская область» большей частью не располагается в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, однако в районе н.п. Щелканка указанный объект частично находится в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро».

Национальный парк «Плещеево озеро» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.98 № 777 «О национальном парке «Плещеево озеро» на базе Переславского природно-исторического национального парка областного значения, образованного постановлением Совета Министров РСФСР № 400 от 26.09.1988 г.

Общая площадь национального парка составляет более 23 тыс. га, в том числе земли ООПТ – 21712 га, из них 16672 га земель лесного фонда (58 га – дендросад), 5098 га земель водного фонда – акватория озера Плещеево. Охранная зона национального парка составляет 58,4 тыс. га. В нее вошли весь водосборный бассейн озера Плещеево с Берендеевским болотом, Половецко-Купанский болотный комплекс и город Переславль-Залесский.

В ходе  очно-заочного заседания Научно-технического Совета ФГБУ «НП «Плещеево озеро» от 25.07.2012 г. принято решение рекомендовать Администрации Перееславского муниципального района выделить и передать ФГБУ «НП «Плещеево озеро» земельный участок взамен планируемого к изъятию под строительство автодороги (приложение 3 Протокол №2 очно-заочного заседания Научно-технического Совета ФГБУ «НП «Плещеево озеро» от 25.07.2012 г.) .

В соответствии с письмом ФГБУ «НП «Плещеево озеро» №436 от 25.07.2012 (приложение 3) выбранный вариант прохождения проектируемого объекта по территории национального парка пройдет по лесам 56 квартала Пригородного участкового лесничества. Согласно  плану землепользования национального парка «Плещеево озеро» (приложение 3) леса 56 квартала входят в рекреационную зону парка.

В соответствии с п.6.1.3 «Положения о федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Плещеево озеро», утвержденным Приказом МПР России от 11 апреля 2003 №296, на территории рекреационной зоны запрещается:

- сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих растений;

- пастьба скота;

- нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;

- деятельность, влекущая за собой подтопление территории;

- мойка автомобилей;

- проведение экскурсий без разрешения администрации национального парка;

- размещение промышленных и бытовых отходов, занятие земельных участков под цели, не связанные с деятельностью национального парка;

- нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными предметами, которые могут стать орудием нарушения режима особой охраны национального парка;

- самовольное ведение раскопок, вывоз ценных предметов, имеющих историко-культурную ценность;

- применение ядохимикатов;

- сброс на рельеф местности, в водоемы и водотоки любых сточных вод;

- деятельность, нарушающая красоту и живописность ландшафтов и влекущая за собой ущерб природной среде, в том числе нарушение местообитаний охраняемых растений и животных, загрязнение почв, вод, воздушной среды;

- замусоривание территории, уничтожение и повреждение природных объектов, памятников природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.

## Комплексная характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта

Проектируемый участок автомобильной дороги проходит по территории Ярославской и Владимирской областей.

Атмосферный воздух

По данным ФГБУ «Ярославский ЦГМС» (письма №№Л-Ф/77, Л-Ф/78, Л-Ф/79, Л-Ф/80, Л-Ф/81 от 20.04.12 г, приложение 1) концентрация загрязняющего вещества в долях ПДК по диоксиду азота составляет 0,28, по диоксиду серы 0,02, по оксиду углерода 0,36 ПДК, что не превышает требований санитарно-гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест (<1ПДК) и рекреационных территорий (<0,8ПДК) [9].

Загрязнение почв

По содержанию химических веществ (тяжелые металлы, мышьяк) все пробы почвы  относятся к «Чистой» категории загрязнения.

По содержанию бенз(а)пирена проба почвы №15 относится к «Опасной» категории загрязнения, пробы почвы №№1*, 2*, 5*, 7*, 9*, 11*, 13* относятся к «Допустимой» категории загрязнения.

По значению суммарного показателя загрязнения (Zc) пробы почвы относятся к «Допустимой» категории загрязнения.

Уровни загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим показателям  во всех пробах относятся к «Чистой» категории загрязнения;

Уровни загрязнения почвы по санитарно-паразитологическим показателям в пробе №23 относятся к «Умеренно опасной», во всех остальных пробах - к «Чистой» категории загрязнения.

По результатам токсикологических исследований, грунт на рассматриваемом участке относится к IV классу опасности в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «По определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

В соответствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 №511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» - к V классу опасности для ОПС – практически неопасный.

Радиологическое обследование территории

Результаты радиологического исследования территории соответствуют СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)».

Мощность амбиентной дозы на территории составляет от 0,05 мкЗв/ч до 0,12 мкЗв/ч.

Водные объекты

Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке км 115– км 135 пересекает более 20 мелких ручьев, канав и суходолов и небольшие реки: Енка, Кубрь, Яхрома, Выжегда. Все водотоки являются притоками различного порядка р.Нерль (бассейн Волги).

Флора и фауна района размещения объекта

Признаков угнетения растительности на участке строительства не обнаружено. Среди растений, занесенных в Красную Книгу Ярославской области в пределах изученного участка встречаются. бровник одноклубневый (Herminium monorchis), гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis), гудайера ползучая (Goodyera repens), дремлик широколистный (Epipactis helleborine), любка двулистная (Platanthera bifolia), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi).

Виды фауны свойственные для территории Ярославской области, занесенные в Красную книгу РФ в пределах участка не встречаются.

# КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ТЯГОТЕНИЯ ОБЪЕКТА

Настоящий раздел выполнен по материалам Тома 1.5 «Экономические изыскания» настоящего Проекта, общедоступных данных, включая материалы, представленные на официальных сайтах администрации Ярославской области (http://www.yarregion.ru/), Управления Роспотребнадзора по Ярославской области (http://76.rospotrebnadzor.ru/) и администрации г.Переславль-Залесский (http://adm.pereslavl.ru/).

Административная принадлежность

Проектируемый участок автомобильной дороги расположен на границе Владимирской и Ярославской областей, к юго-западу от г.Переславль-Залесский; вдоль существующей автодороги М-8 «Холмогоры» (км 115 – км 135) и административно находится на территории Переславского района Ярославской области и Александровского района Владимирской области.

Однако при этом Переславский район является непосредственным районом тяготения рассматриваемого участка дороги. Центром района является город Переславль-Залесский, расположенный в 140 км от Москвы.

Население

Население города Переславль-Залесский по данным переписи 2010 года составляет 41,9 тыс.человек.

Удельный вес в общей численности населения в возрасте моложе трудоспособного составляет 14,7%, в трудоспособном – 63,1%, старше трудоспособного – 22,2%.

В 2008 г. в экономике города было занято 21,6 тыс. человек. Из них на крупных и средних предприятиях, организациях и учреждениях было занято 10,7 тыс. человек списочного состава, на малых предприятиях (включая микропредприятия) – 3,8 тыс. человек, индивидуальным предпринимательством занято около 2 тыс. человек.

Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения на конец 2008 года, составила 333 чел., уровень безработицы – 1,2%.

По данным за 2008 г. численность родившихся составила 459 человек, умерших – 667 человек; миграционный прирост – 287 человек.

Промышленность

Основу экономики города составляют предприятия, производящие промышленную продукцию. Город Переславль-Залеский является вторым городом в Ярославской области по объемам производства промышленной продукции на душу населения. В общем объеме отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих производствах наибольший удельный вес занимают производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, производство изделий для упаковывания товаров и фотоматериалов. Также значительный вклад в экономику города вносят предприятия, которые производят пищевые продукты, табачные изделия, металлические конструкции, текстильную продукцию и др.

Наибольший вклад в развитие города вносят не только старейшие предприятия, такие как ЗАО «Завод ЛИТ», ОАО «Компания Славич», ОАО «Переславский хлебозавод» и др., но и недавно организованные предприятия: ФЛ ООО «Кодак», ЗАО «Нордения Славника», ООО «Полиэр», ООО «ГросСтемс», ООО «Кенгуру», ООО НПО «Протэкт» и др.

Строительство

В настоящее время в городе развит устойчивый строительный комплекс, состоящий из нескольких строительных организаций, которые производят строительные конструкции и передовые строительные материалы. Строительством стабильно занимаются около 20-ти хозяйствующих субъектов.

Сфера торговли и услуг

В конце 2008 г. в городе более 450-ти объектов потребительского рынка предоставляли населению города свои товары и услуги. В торговле, общественном питании и в сфере бытового обслуживания занято около 2700 человек или 12,5 % населения, занятого в экономике.

По состоянию на конец 2008 г. в городе размещены 226 магазинов (в т.ч. 3 торговых центра, 3 сетевых магазина, 4 рынка) и 76 предприятий общественного питания (в т.ч. 19 столовых, 2 ресторана, 29 кафе, 22 бара). 78 предприятий оказывают различные бытовые услуги, в т.ч. 26 – услуги парикмахерских, 10 предприятий выполняют ремонт, окраску и пошив обуви, 9 – сервисное облуживание и ремонт автотранспортных средств, 8 – услуги по хранению автотранспортных средств на платных стоянках, 5 – обрядовые и ритуальные услуги и т.д.

Сельское хозяйство Переславского района специализируется на животноводстве молочного направления и птицеводстве. В растениеводстве преобладает производство зерновых, картофеля и овощей, а также льна в небольших объемах.

Культура, спорт, туризм

На территории города более 15-ти учреждений создают условия для организации культурного досуга, успешно работают 5 муниципальных учреждений культуры: городское библиотечное объединение с 5-тью библиотеками, детская музыкальная школа, детская художественная школа, центр детского творчества, центр внешкольной работы «Ювента».

В городе значительную работу в сфере культуры осуществляют Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, ООО «Культурный центр «Славич», ведомственное учреждение «Гарнизонный офицерский клуб». В историческом центре города работают частные музеи: музей утюга, музей ремесел, «Дом Берендея», галерея «Эчеди» и др.

Для развития физической культуры и спорта в городе имеется 68 спортивных учреждения с единовременной пропускной способностью 2268 человек. В том числе систематически работают 2 спортивные школы. Осуществляется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого тренировочного катка с искусственным льдом.

В городе много мест для отдыха и досуга горожан и гостей города: парк Победы, городской пляж, культурно-спортивный комплекс и др.

Расширяется и совершенствуется туристская инфраструктура Переславля. Входящий в «Золотое кольцо» России. Город ежегодно принимает свыше 180 тысяч туристов и гостей, для которых отдых в Переславле-Залесском становится все разнообразнее и от того все привлекательнее: экскурсии и достопримечательности, рыбалка и охота, спортивный и пляжный отдых на озере Плещеево.

В связи с все возрастающим интересом к городу гостей в Переславле-Залесском очень активно развивается гостиничный и ресторанный бизнес.

Для размещения туристов имеется 6 гостиниц и мотелей на 363 места. 10 предприятий питания рассчитаны на прием 819 человек. В городе действует 5 туристических фирм.

Гости города могут посетить 10 музеев и их филиалов, 9 сувенирных салонов, 14 действующих православных монастырей и храмов. Туристские ресурсы города включают 134 объекта культурного наследия, более 35 экскурсионных маршрутов, 10 туристских маршрутов, 25 туристских интерактивных развлекательно-познавательных программ.

Транспорт

На территории района тяготения проектируемого участка дороги получили развитие железнодорожный и автомобильный транспорт.

Железнодорожный транспорт представлен участком железнодорожной магистрали Москва-Ярославль Северной железной дороги.

Ведущая роль в перевозке грузов и пассажиров в районе принадлежит автомобильному транспорту.

К основным территориальным дорогам района можно отнести следующие автомобильные дороги:

- Говырино-Дмитриевское-Нагорье, протяженностью 38 км, III категории с асфальтобетонным покрытием, практически не оказывающая влияние на загрузку проектируемого участка дороги;

- Нагорье-Берендеево, протяженностью 67 км, III категории с асфальтобетонным покрытием, которая соединяет ряд сельских администраций восточной и западной части района с г. Переславь-Залесским. Влияниеее на загрузку проектируемого участка крайне незначительно;

- Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский, протяженностью 28,8 км, III категории с асфальтобетонным покрытием. Дорога обслуживает, кроме внутриобластных, межрегиональные транспортные связи Ярославской и Владимирской областей, а также включена в туристические маршруты «Золотого кольца России». Влияние ее на нагрузку проектируемого участка автомагистрали невелико;

Основной территориальной дорогой, к которой примыкает проектируемый участок магистрали и влияющей на распределение транспортных потоков на нем, является обход г.Переславля-Залесского, протяжением 19,2 км (10,6 км – II категории, 8,6 км – III категории) с асфальтобетонным покрытием.

Образование

Образовательное пространство в городе представляют около 40 образовательных учреждений.

Муниципальные образовательные учреждения: 6 общеобразовательных школ, 1 гимназия, 1 специальная общеобразовательная школа открытого типа, 1 начальная школа-детский сад, 11 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования, Межшкольный учебный комбинат, 2 загородных оздоровительно-образовательных центра, Центр диагностики и консультирования «Доверие».

Государственные образовательные учреждения: 2 специальные коррекционные школы-интернаты, 2 детских дома.

Негосударственные учреждения: «Переславская православная гимназия», сад-школа «Почемучка».

Выпускники городских школ имеют возможность продолжить образование и приобрести профессию непосредственно в городе в 2-х учреждениях начального профессионального образования, в Переславском кинофотохимическом колледже, в Университете города Переславля-Залесского и в нескольких филиалах ВУЗов других городов. В этих учебных заведениях осуществляется подготовка почти по 40 профессиям.

Здравоохранение и санитарно-эпидемиологическая обстановка

Основным медицинским учреждением, представляющим полный спектр медицинских услуг населению города, является МУЗ «Городская больница г.Переславля-Залесского». В его структуру входят поликлиника для обслуживания взрослого населения на 1200 посещений (в том числе стоматологическая поликлиника), детская поликлиника на 350 посещений, стационар круглосуточного пребывания, где развернуто 16 профильных отделений, и 2 дневных стационара.

В городе медицинские услуги населению представляю также около 10-ти частных клиник и кабинетов.

На территории города имеется станция по борьбе с болезнями животных и ветеринарная лаборатория. В разных районах города функционируют более 15-ти аптек.

По данным отчета «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ярославской области за 6 месяцев 2012 года» в Ярославской области, в результате реализации комплекса организационных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и профилактических мероприятий санитарно-эпидемиологическая обстановка остается в целом стабильной и благополучной.

Зарегистрировано 172449 случаев инфекционных заболеваний (13567,7 на 100 тыс. населения), что на 11% ниже анализируемого периода прошлого года.

Рост заболеваемости отмечен: по сальмонеллезу на 39,4%, коклюшу на 34,0%, скарлатине на 33%, менингококковой инфекции на 36%, клещевому вирусному энцефалиту. Наблюдается рост заболеваемости бациллярными формами туберкулеза на 61%, на 6% больше микроспории, на 46% внебольничных пневмоний. Впервые за последние 5 лет диагностировано 24 случая кори и 16 случаев краснухи

Не регистрировалось случаев тифопаратифозных заболеваний, дифтерии, малярии.

Снижена заболеваемость ОКИ неустановленной на 11%, на уровне анализируемого периода прошлого года находятся ОКИ установленной этиологии. Заболеваемость острыми вирусными гепатитами (ОВГ) снижена на 27%, в т.ч. ОВГВ на 51%, ОВГС на 3%. На уровне прошлого года находится заболеваемость хроническими вирусными гепатитами. На 20,7% меньше зарегистрировано случаев ветряной оспы, на 26% меньше выявлено педикулеза, на 11% чесотки. Зарегистрировано 2 случая поствакцинальных осложнений, что в 3,6 раза меньше, чем за 6 месяцев 2011 года.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

## Общие сведения

Федеральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» является основной магистралью, соединяющей столицу России с Ярославской, Вологодской и Архангельской областями. Рассматриваемая автомобильная дорога обслуживает внутриобластные перевозки, давая выход промышленным и районным центрам, многочисленным населенным пунктам к областным центрам, железнодорожным станциям и соединяя их между собой. Роль автомобильной дороги в транспортной системе России заметно возрастет после завершения строительства автотранспортного коридора Северо-Запад-Урал.

Основанием для проектирования является Подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 828.

Проектируемый участок автомобильной дороги расположен на границе Владимирской и Ярославской областей, к юго-западу от г.Переславль-Залесский, вдоль существующей автодороги М-8 «Холмогоры» (км 115 – км 135) и административно находится на территории Переславского района Ярославской области и Александровского района Владимирской области.

Проектируемый участок имеет обширный район тяготения. В район же непосредственного тяготения участка входит Переславский район Ярославской области.

План-схема расположения проектируемого участка трассы М-8 «Холмогоры» представлен на рисунке 3.1.1.

Характеристика интенсивности движения по проектируемой трассе на расчётную 20-летнюю перспективу (2032 год) приведена в таблице 3.1.1 в соответствии с Томом 1.5 «Экономические изыскания».

Таблица 3.1.1

Сводная ведомость интенсивности движения автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск  на участке км 115 – км 135 на  расчетный период 2032 г.

| Наименование перегонов | Среднегодовая суточная интенсивность движения в обоих направлениях, авт./сутки | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | грузовые, всего | в том числе по грузоподъемности | легковые | автобусы |  |  |
|  |  | до 2 т | 2 -8 т | 8- 14 т | свыше 14т | а.п. свыше 20 т |  |  | физ. ед. авт./сутки | физ. ед. авт./час |
| Основной ход автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» ПК 9 (в сечении 1) | 10602 | 2120 | 636 | 1378 | 2226 | 4241 | 5219 | 489 | 16310 | 1240 |
| Съезд на сущ. автомобильную дорогу М-8 (в сечении 2) | 370 | 74 | 22 | 48 | 78 | 148 | 182 | 18 | 570 | 43 |
| Основной ход автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» ПК 26 (в сечении 3) | 10530 | 2106 | 632 | 1369 | 2211 | 4112 | 5184 | 486 | 16200 | 1231 |
| Основной ход автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» ПК 232 (в сечении 4) | 9887 | 1977 | 593 | 1285 | 2076 | 3954 | 4867 | 456 | 15210 | 1156 |
| Основной ход автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» ПК 240 (в сечении 5) | 10708 | 2141 | 643 | 1392 | 2249 | 4283 | 5272 | 494 | 16474 | 1252 |
| Съезд с основного хода автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» ПК 230 (сечение 6) | 32 | 6 | 6 | 12 | 20 | 40 | 16 | 2 | 50 | 4 |
| Съезд на юг с Северной развязки (сечение 7) | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | 8 | 1 | 25 | 2 |
| Съезд на Ярославль с Северной развязки (сечение 8) | 12222 | 2444 | 733 | 1589 | 2567 | 4889 | 6017 | 564 | 18803 | 1429 |
| Участок съезда на Переславль-Залесский между съездами С1 и С6 Северной развязки (сечение 9) | 1223 | 245 | 73 | 159 | 256 | 489 | 602 | 56 | 1882 | 143 |
| Автомобильная дорога Переславль-Залесский - Ярославль (сечение 10) | 2805 | 561 | 168 | 365 | 589 | 1122 | 1381 | 129 | 4316 | 328 |
| Сущ. автомобильная дорога М-8 от кругового перекрестка на Переславль-Залесский (сечение 11) | 3507 | 701 | 210 | 456 | 736 | 1403 | 1726 | 162 | 5395 | 410 |
| Сущ. автомобильная дорога М-8 до кругового перекрестка (в сечении 12) | 3164 | 633 | 190 | 411 | 664 | 1266 | 1558 | 146 | 4868 | 370 |
| Круговой перекресток на сущ. автомобильной дороге М-8 (в сечении 13) | 2377 | 475 | 143 | 309 | 499 | 950 | 1170 | 110 | 3657 | 278 |
| Основной ход автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» ПК 236 (в сечении 14) | 9057 | 1811 | 543 | 1177 | 1902 | 3623 | 4459 | 418 | 13934 | 1059 |
| Участок съезда на Переславль-Залесский между съездами С1 и С2 Северной развязки (сечение 15) | 1882 | 376 | 113 | 245 | 395 | 753 | 926 | 87 | 2895 | 220 |
| Участок между съездами путепровода ПК245+51 (сечение 16) | 25 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 1 | 39 | 3 |
| Съезды с основного хода автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» к путепроводу ПК 245+51 (сечения 17,18) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 |
| Путепровод ПК 245+51 (сечение 19) | 34 | 7 | 2 | 4 | 7 | 14 | 17 | 2 | 52 | 3 |
| Съезд к газоперекачивающей станции (сечение 20) | 43 | 9 | 2 | 6 | 9 | 17 | 21 | 2 | 66 | 5 |
| Северная развязка |
| С 1 | 657 | 131 | 39 | 85 | 138 | 263 | 323 | 30 | 1010 | 77 |
| С 2 | 728 | 146 | 44 | 95 | 153 | 291 | 358 | 34 | 1120 | 85 |
| С 3 | 1401 | 280 | 84 | 182 | 294 | 560 | 690 | 65 | 2155 | 164 |
| С 4 | 657 | 131 | 39 | 85 | 138 | 263 | 323 | 30 | 1010 | 77 |
| С 5 | 176 | 35 | 11 | 23 | 37 | 70 | 86 | 8 | 270 | 21 |
| С 6 | 920 | 184 | 55 | 120 | 193 | 368 | 453 | 42 | 1415 | 108 |
| Южная развязка |
| С 1 | 107 | 21 | 6 | 14 | 23 | 43 | 53 | 5 | 165 | 13 |
| С 2 | 72 | 14 | 4 | 9 | 15 | 29 | 35 | 3 | 110 | 8 |
| С 3 | 179 | 36 | 11 | 23 | 38 | 72 | 88 | 8 | 275 | 21 |
| С 4 | 78 | 16 | 5 | 10 | 16 | 31 | 38 | 4 | 120 | 9 |
| С 5 | 114 | 23 | 7 | 15 | 24 | 46 | 56 | 5 | 175 | 13 |

Рисунок 3.1.1 – План-схема расположения проектируемого участка М-8 «Холмогоры»

## Основные проектные решения

Основные технические решения по проектируемой автомобильной дороге приняты в соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 52398-2005,                ГОСТ Р 52399-2005 и Техническим заданием, выданным Заказчиком.

При установлении основных параметров плана учтены требования нормативных документов.

Дорога запроектирована по параметрам IБ технической категории.

Проектом предусмотрено выполнять работы по следующим основным параметрам:

| протяженность участка строительства | – | 26,0 км |
| --- | --- | --- |
| расчетная скорость | – | 120 км/ч; |
| ширина полосы движения | – | 3,75 м; |
| число полос движения | – | 4 |
| ширина проезжей части | – | 15,0 м; |
| ширина земляного полотна | – | 27,5 м; |
| покрытие | – | асфальтобетонное |
| ширина обочин | – | 3,75 м; |
| ширина укрепленной полосы обочины | – | 0,75 м |
| ширина остановочной полосы ширина разделительной полосы | – – | 1,75 м 5,0 м |
| тип дорожной одежды | – | капитальный |

Земляное полотно

Предусматривается проведение работ по расчистке придорожной полосы от деревьев и кустарника для обеспечения боковой видимости прилегающей к дороге полосы, ширина которой, согласно п.4.20 СНиП 2.05.02-85, должна составлять не менее 25 м.

На открытой местности руководящая отметка продольного профиля определена по условиям обеспечения снегонезаносимости в соответствии с п.6.33 СНиП 2.05.02-85 и составила 2,18 м по оси дороги.

Дорожная одежда

При расчётах прочностных показателей вариантов конструкции приняты показатели прогноза интенсивности движения на расчетный 2032 год. Проектом рекомендован к применению вариант с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для обеспечения водоотвода с проезжей части предусмотрено устройство лотков вдоль кромки проезжей части, водосбросов на обочине, а также лотков по откосу насыпи с устройством гасителей. На участках прохождения в пределах водоохранных зон и по национальному парку сброс воды производится через очистные сооружения.

Примыкания и пересечения

В местах примыканий выходов на существующий участок дороги для обеспечения возможности сообщения с существующим участком дороги «Холмогоры» предусмотрено устройство транспортных развязок в двух уровнях по типу «труба» - в начале и в конце участка строительства. С остальными местными дорогами, пересекаемыми трассой, предусматриваются пересечения в разных уровнях без возможности выезда на рассматриваемый участок.

Искусственные сооружения

Подробная характеристика принятых проектных решений по строительству искусственных сооружений представлена в Разделе 3 « Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

При строительстве автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»  Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участке км 115 – км 135, Владимирская, Ярославская область, предусматривается строительство следующих искусственных сооружений: 5 мостов, 2 путепровода на развязках, 3 путепровода на пересечениях с дорогами IV-V категории и 3 путепровода для пропуска диких животных и связи разобщенных территорий. А так же строительство водопропускных труб на всем проектируемом участке автодороги.

Строительство  моста  через  реку  Енка

Проектируемый мост находится на ПК 51+25 проектируемой автомобильной дороги предназначен для пропуска транспортного потока над водотоком реки Енка.

Искусственное сооружение запроектировано в виде железобетонного моста с раздельными сооружениями под каждое направление движения. Схема моста 18+21+18, габарит 2(Г-11,5)+2х0,75; длина моста 62,8 м.

Строительство  моста  на  ПК 96+98.92

Проектируемый мост находится на ПК96+98.92 проектируемой автомобильной дороги предназначен для пропуска транспортного потока над местностью с высоким уровнем грунтовых вод (заболоченный участок местности).

В соответствие с письмом Департамента по охране и использованию животного мира Ярославской области №27-0176/12 от 28.02.2012 (см.Том 1.4 «Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям») на км 120-126 (ПК50-110 по новой трассе) проходят пути миграции диких копытных животных. Учитывая особенности рельефа местности, распадок местности и близость воды расположение, габарит и схема моста учитывает возможность миграции животных в данном месте. Искусственное сооружение предназначено для пересечения места с высоким уровнем грунтовых вод (заболоченный участок местности). Расход воды 3,62 м3/с.

Искусственное сооружение запроектировано в виде железобетонного моста с раздельными сооружениями под каждое направление движения. Схема моста 3х12,0 габарит 2(Г-11,5)+2х075, длина моста 42,2 м.

Строительство  моста  через  реку  Кубрь

Проектируемый мост находится на ПК101+90 проектируемой автомобильной дороги предназначен для пропуска транспортного потока над водотоком и пропуска (низом) автомобильной дороги Ильинское - Слободка. Мост запроектирован в виде  двух сооружений (каждое под одно направление движения).

Схема моста15+24+2х21+28+21, длина моста 136,35м. В подмостовом габарите второго пролета проходит автомобильная дорога Ильинское-Слободка, с габаритом 4,5м

Строительство  моста  через  реку  Выжегда

Проектируемый мост находится на ПК144+52.46 проектируемой автомобильной дороги предназначен для пропуска транспортного потока над водотоком реки Выжегда. Искусственное сооружение запроектировано в виде железобетонного моста с раздельными сооружениями под каждое направление движения. Схема моста 18+21+18, габарит 2(Г-11,5)+2х075, длина моста 62,82м.

Пролетные строения: железобетонные  сборные из балок двутаврового сечения с предварительно напряженной арматурой длиной 18,0 и 21,0 м, принятых в соответствии с рабочими чертежами по типовому проекту ОАО «Союздорпроекта»

Строительство  трубы  на  реке  Яхрома

Проектируемое ИССО находится на ПК101+90 проектируемой автомобильной дороги предназначен для пропуска транспортного потока над водотоком.

Проектом предусматривается строительство сборной железобетонной прямоугольной трубы из блоков.

Трубы водопропускные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог. Сечение трубы 4,0х2,5 м, длина 74,96 м.

Строительство  путепровода на развязке №1

Проектируемый путепровод входит в состав проектируемой развязки на г. Переславль – Залесский и предназначен для пропуска транспортного  потока над строящейся дорогой.

Схема путепровода 21+4х28+21, габарит Г-11,5+2х075, длина путепровода 161,28м

Строительство  путепровода на ПК 132+50

Проектируемый путепровод предназначен для пропуска транспортного  потока автодорог IV категории Елизаровка – Городище  над  (под) строящейся автодорогой.

Путепровод  с прохождением второстепенной дороги над проектируемой автодорогой.

Схема путепровода 15+2х21+15 м, габарит Г-8+2х075 м, длина путепровода 77,86 м,  ширина 10,8 м.

Строительство  путепровода на ПК 168+1,5

Проектируемый путепровод предназначен для пропуска транспортного  потока автодороги 1б  категории, путепровод пересекает автодорогу IV категории Глебовское – Климово под углом 420. Схема путепровода – 1х24 м, габарит 2(Г-11,5)+2х0,75, длина путепровода 25,76 м.

Строительство  путепровода на развязке № 2, ПК 233+39,2

Путепровод входит в состав проектируемой развязки на г. Переславль-Залеский и Ярославль и предназначен для пропуска транспортного потока над строящейся автодорогой 1б  категории, путепровод пересекает автодорогу под углом 73,50.

Схема путепровода – 2х24 м, габарит Г-15,25+2х0,75, длина путепровода 55,45 м.

Строительство  путепровода на ПК 245+50,27

Проектируемый путепровод предназначен для пропуска транспортного потока автодорог V категории КС33 (станция обслуживания газопровода) – Переславль Залесский  над  строящейся автодорогой.

Схема путепровода 15+2х24+15, габарит Г-8+2х075, длина путепровода 84,07 м.

Строительство  металлических  гофрированных сооружений  на  ПК 209+10, ПК 209+85, ПК 213+00

Строительство путепроводов ПК 209+10, ПК 209+85

Проектируемые путепроводы предназначены для связи разобщенных территорий национального парка, а именно пропуска диких животных, для пересечения трассы пешеходами (грибниками и туристами), лесниками на сельскохозяйственной  технике, прогона домашнего скота.

Путепроводы с аркой коробчатого типа из металлических гофрированных конструкций размером 7,2х11,54 м с проходом зверей под дорогой. Габарит 8х4,5 м.

Строительство путепровода ПК 213+00

Проектом предусмотрено строительство экодука с проходом зверей над основной дорогой.

Экодук –сооружение в виде 2-х арок коробчатого типа из металлических конструкций по схеме 2х14,53 м, ширина 29,76 м. Длина сооружения по лотку 71,33 м, по месту прохода животных 42,0 м.

Поверхность перехода грунтовая с высаженной травой (тимофеевка луговая -35%, овсяница луговая-50%, райграс многолетний-15%), кустарником высотой до 2м (калина, боярышник, бузина, рябина). Для наибольшей схожести с ландшафтом внутри перехода перед шумозащитными экранами высаживаются деревья (ель, береза). Исходя из высаживаемых растений минимальная толщина грунта над сооружением 1,5м. Экодук оборудуется ограждениями для предотвращения попадания животных на проезжую часть, снижения  уровня шума на переходе и не допущения света фар АТС в темное время суток.

Перед переходом вдоль дороги, с каждой стороны, на протяжении не менее 500 метров устраивается направляющее ограждение, высотой 2,7м. Ограждение делается из крупно ячеистой сетки (16х16 см), для предотвращения попадания мелких млекопитающих низ сетки (на 0,7м) выполняется с ячейкой 4-6см или забирается сеткой рабица с полиэтиленовым покрытием. Подмостовой габарит перехода 5,5м.

Строительство площадок отдыха

Проектируемые площадки отдыха расположены  слева и справа на ПК 174  по ходу пикетажа. Проектом предусмотрено устройство стоянок, рассчитанных на 4 грузовых и 20 легковых автомобилей на каждой площадке отдыха.

Строительство  трансформаторных подстанции

Для осуществления электроснабжения наружного освещения проектируемого объекта вдоль основного хода предусматривается строительство трансформаторных подстанций типа БКТП-100/10/0,4.

Строительство водопропускных труб

Проектом предусмотрено строительство 21-ой металлической гофрированной трубы (МГТ), 4-х круглых железобетонных труб и фильтрующей прослойки насыпи на ПК 108+09,03.

Трубы МГТ

- Ø труб – 1,5 м – 17 шт;

- Ø труб – 1,8 м – 4 шт.

Конструкция труб МГТ состоит из металлических листов изогнутых по радиусу и соединенных между собой на болтах.

Трубы круглые железобетонные

Проектом предусмотрено строительство 4-х круглых железобетонных труб в том числе:

- Ø – 1,5 м – 3 шт.;

- Ø – 2,0 м – 1 шт.

## Организация строительства

В соответствии с проектными решениями (Том 5 «Проект организации строительства», шифр «2198 – ПОС») строительство проектируемого участка автомобильной дороги включает в себя следующие основные этапы работ:

– подготовительный период;

– основной период;

– заключительный период.

В подготовительный период будут проводиться следующие виды работ: восстановление и закрепление оси трассы, расчистка дорожной полосы, устройство стройплощадок, переустройство инженерных коммуникаций.

В основной период – строительство искусственных сооружений, земляные работы, устройство основания а/дороги, устройство а/б покрытия, устройство наружного освещения, строительство водоотвода с проезжей части.

В заключительный период – устройство технических средств организации дорожного движения, благоустройство и рекультивация территории.

Продолжительность строительства и трудоемкость работ

Общая продолжительность строительства принимается – 33 месяца. Последовательность и сроки выполнения по видам строительно-монтажных работ приведены в календарном графике строительства (чертеж 2198–ПОС.3, Том 5 «Проект организации строительства»).

Доставка рабочих на объект осуществляется из г.Переславль - Залесский автотранспортом, дальность возки составляет - 20 км.

Строительство объекта предусматривает выполнение строительно-монтажных работ в две смены.

Организация строительных площадок и обеспечения санитарно-бытовыми условиями труда

Проектом предусмотрено устройство 10-ти строительных площадок: для дорожных подразделений, а также для мостовых подразделений, устраиваемых в непосредственной близости с возводимыми искусственными сооружениями.

По периметру каждой строительной площадки устраивается ограждение и фильтрующая траншея для очистки ливневых стоков с поверхности площадки. На территориях строительной площадки размещаются:

– производственно-бытовой блок зданий и сооружений;

– площадка для складирования строительных материалов;

– площадка для размещения электростанции;

– площадка для размещения емкостей с водой для производственных и санитарно-бытовых нужд;

– площадка для размещения накопительной емкости для сбора хозяйственно-бытовых стоков;

– пост мойки колёс автотранспорта (в местах выезда строительной техники на дороги с жестким покрытием);

– площадка для сбора строительного лома;

– площадка для сбора бытовых отходов;

– пожарные емкости 20,0 м3.

В состав мобильных зданий административного и санитарно-бытового назначения, размещаемых на строительных площадках, входят:

– контора-прорабская;

– гардеробная;

– душевая;

– помещение для кратковременного отдыха;

– умывальная;

– помещение для сушки спецодежды и обуви;

– помещение для обогрева рабочих;

– помещение для приема пищи;

– помещение для охраны;

– биотуалеты.

На территории производства работ находится автомобиль техпомощи, в котором имеется: аптечка для оказания первой медицинской помощи, туалет, установка с питьевой водой, место для обогрева рабочих.

Питание рабочих – привозное (комплексный обед в одноразовых контейнерах).

Вывоз бытовых стоков из накопительных емкостей на очистные сооружения г.Преславль-Залесский будет производиться по договору подрядной организацией со специализированными организациями.

Доставка на объект воды для производственных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд производится на объект автомобильным транспортом из водопроводной сети г.Переславль-Залесский по договору подрядной организации.

Обслуживание и заправка строительных машин и механизмов ГСМ будет осуществляться на соответствующих базах г.Переславль-Залесский.

Строительный лом, бытовые отходы и излишки грунта будут вывозиться на ближайший к объекту полигон ТБО «Спектр», расположенный в д. Красная. Средняя дальность возки составляет 28 км.

Загрязненные стоки (жидкие бытовые отходы) будут собираться в накопительные емкости (биотуалеты) и вывозиться на очистные сооружения по договору подрядчика со специализированными организациями.

Для освещения строительных площадок и участков производства работ используются передвижные электростанции и типовые инвентарные осветительные установки. В ночное время аварийное освещение осуществляется от аккумуляторных батарей.

Мойка строительной техники осуществляется из поста мойки с системой оборотного водоснабжения «Мойдодыр-К-2» и устанавливается в местах выезда автомобильной, землеройной и другой строительной техники на проезжую часть с жестким покрытием.

# ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

## Воздействие объекта на атмосферный воздух

### Краткая характеристика климатических условий района размещения объекта

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района расположения объекта, приведены в таблице 1.1.1.6 настоящего тома, согласно СНиП 23 - 01 - 99 «Строительная климатология» и письма ФГБУ «Ярославский ЦГМС» (приложение 1).

Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха района тяготения объекта проектирования выполнена по данным ФГБУ «Ярославский ЦГМС» (письма № Л-Ф/77, Л-Ф/78, Л-Ф/79, Л-Ф/80, Л-Ф/81 от 20.04.12 г, приложение 1) и приведена в табл.1.1.2.1.

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха не превышают требования санитарно-гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест (<1ПДК) и рекреационных территорий (<0,8ПДК).

### Период проведения строительных работ

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

Источниками загрязнения атмосферы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги станут выбросы ДВС при работе строительных машин и механизмов, включая работу дизельных передвижных электростанций (20 кВт), выбросы при разгрузке пылящих материалов (песок, щебень) и пересыпке грунта, при проведении сварочных работ, при лакокрасочных работах.

Тип, марка и численность строительной техники, задействованной при строительно-монтажных работах, а также продолжительность проведения работ приняты согласно принятой схеме, характеру и объемам выполняемых работ в течение всего периода строительных работ по реконструкции объекта в соответствии с «Проектом организации строительства».

Расчет выбросов ЗВ при работе строительных машин и механизмов выполнен с использованием согласованных программных продуктов, реализующими действующие на территории Российской Федерации нормативно-методическими пособия и методики:

- Программа «АТП-Эколог», версия 3.0 (фирма "Интеграл", Санкт-Петербург):

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). ― М., 1998;

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). ― М., 1998;

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). ― М., 1998;

- Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

- Программа «Дизель», версия 2.0 (фирма "Интеграл", Санкт-Петербург):

- Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. – НИИ «АТМОСФЕРА», СПб, 2001.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при разгрузке пылящих материалов и пересыпке грунта выполнен программой «РНВ-Эколог» (версия 4.0) фирмы «ИНТЕГРАЛ», основанной на следующих методических документах:

- «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2002 г.;

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2005 г.;

- Письма НИИ Атмосфера №07-2/349 от 02.04.2007 г., №07-2/930 от 30.08.2007 г., №07-2/929 от 30.08.2007 г.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении сварочных работ металлических конструкций произведен программой «Сварка» (версия 2.1), реализующей «Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)» (НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 г.) и «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)» (НИИ «Атмосфера». СПб., 2005).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении сварочных работ полиэтиленовый труб произведен в соответствии с методикой «Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов АПК» (М., 1992) и «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)» (НИИ «Атмосфера». СПб., 2005).

Расчет выбросов загрязняющих веществ при лакокрасочных работах выполнен в соответствии со следующими методическими пособиями:

- ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.;

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчет рассеивания на период реконструкции объекта выполнен с учетом максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ исходя из условий проведения строительно-монтажных работ, являющихся источниками загрязнения атмосферы, а также с учетом ситуаций, когда места проведения строительно-монтажных работ наиболее близко расположены к нормируемым объектам.

Характеристика нормируемых объектов, наиболее близко расположенных к источникам выбросов, приведена в таблице 4.1.2.9.

Таблица 4.1.2.9

Характеристика ближайших нормируемых объектов

| № п/п | Наименование нормируемого объекта | Адрес | Расстояние от источников выбросов ЗВ при производстве строительных работ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекреационная зона национального парка «Плещеево озеро» | район н.п. Щелканка | 10 |
| 2 | Жилая застройка | поселок Елизарка | 130 |

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются следующие виды работ:

- одновременная работа строительных машин и механизмов;

- пересыпка пылящих материалов (песок, щебень, грунт);

- сварочные работы (металлоконструкций и п/э труб);

- окрасочные работы.

Расчеты загрязнения атмосферы проводились с использованием программы УПРЗА «Эколог», версия 3.0 (фирма «Интеграл»), реализующей положения ОНД-86 и рекомендованной к применению в установленном порядке.

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определенной площадкой, группой площадок необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемой площадке, группе площадок. Такой учет обязателен для всех площадок, всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

qм, пл j ( 0,1

где:

qм, пл j – величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, создаваемая без учета фона выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки, в долях ПДК [8].

Расчет рассеивания произведен для двух вариантов:

Вариант 1: прохождение объекта в границах рекреационной зоны национального парка «Плещеево озеро».

Вариант 2: прохождение объекта вблизи объектов жилой застройки.

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (п.2.2) значение критерия качества атмосферного воздуха на территории, прилегающей к объекту, с учетом фоновых концентраций для всех выбрасываемых загрязняющих веществ принято равным на уровне 0,8 ПДК.

Согласно п. 2.1 методического пособия [42] для линейных объектов выбирается один из участков, наиболее близко расположенный к нормируемым объектам, для которого выполняется оценка максимально-разовых выбросов и создаваемых ими приземных концентраций. Для определения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе ближайших нормируемых объектов по данным табл. 4.1.2.9 для варианта 1 были заданы 2 расчетные точки (РТ) (таблица 4.1.2.10), расположенные наиболее близко к границе производства работ. В варианте расчета 2 задана 1 точка на границе временной полосы отвода.

Таблица 4.1.2.10

Характеристика расчетных точек

| № | Координаты точки, м | Высота, м | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 1259532,00 | 264931,00 | 2 | на границе жилой зоны | пос. Елизарка |
| 2 | 1259262,00 | 264845,00 | 2 | на границе жилой зоны | пос. Елизарка |
| 3 | 1265490,00 | 269583,00 | 2 | на границе охранной зоны | нац. парк «Плещеево озеро» |

На период проведения работ по объекту значения фоновых концентраций для диоксида азота и взвешенных веществ приняты на существующем уровне. Для диметилбензола (Ксилол), углерода (Сажа), пыли неорганической (>70% SiO2) и пыли неорганической (до 20% SiO2) вследствие отсутствия данных о фоновых концентрациях, учет фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха в расчете рассеивания не выполнялся.

Для загрязняющих веществ, максимальные приземные концентрации которых на границе указанных зон не превышают 0,1 ПДК, учет фоновых значений не требуется.

Расчеты рассеивания проводились на высоте 2 м от поверхности земли (уровень дыхания), для средней температуры наиболее жаркого месяца года.

По результатам расчетов рассеивания прогнозируемые уровни приземных концентраций в расчетных точках ни по одному из рассматриваемых веществ не превышают гигиенических критериев качества атмосферного воздуха, равного для рассматриваемой территории 1 ПДК, для расчетной точки 3 -  0,8 ПДК.

Проведенная оценка воздействия на воздушную среду указывает, что на период производства работ по объекту превышения санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не будет.

### Период эксплуатации

#### Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

В данном разделе выполнена оценка воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» км 115 – км 135, включая  реконструкцию перекрестка объездной автомобильной дороги вокруг г. Переславль-Залесский с существующей автомобильной дорогой М-8.

В качестве исходных данных для расчета выбросов автотранспорта в атмосферу использованы данные по интенсивности и составу транспортного потока, проходящего по проектируемой автомобильной дороге, съездах, а также транспортных развязках на 2032 г., представленные в томе 1.5 «Экономические изыскания» данного проекта и приведена в таблице 3.1.1.

Исходя из картографического материала, построена расчетная модель, в которой учтены особенности пространственного расположения транспортных источников воздействия. Участок рассматривается как площадной прямоугольный источник, продольная ось симметрии которого совпадает с осью проезжей части.

Трасса разбита на неорганизованные (линейные) источники воздействия, исходя из высоты, планового положения, интенсивности движения автотранспорта, а также на площадные источники воздействия – автостоянки на площадках отдыха.

Всего проектируемая автодорога разбита на  105 источников воздействия.

Скорость потока на участке реконструкции меняется в зависимости от расположения участка трассы:

- в населенном пункте - разрешенная скорость движения транспортного потока по основному ходу и съездах транспортных развязок в населенном пункте согласно п. 10.2 «Правил дорожного движения Российской Федерации» (Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации № 1090 от 23.10.1993, редакция от 19.04.2008) составляет 60 км/час;

- вне населенного пункта – по основному ходу расчетная скорость составляет 90 км/час  (Максимальная интенсивность составляет 75% от расчетной скорости движения транспортного потока 120 км/час - согласно расчету для уровня удобства «В» по п. 1.36 «Руководства по оценке пропускной способности автомобильных дорог», Москва «Транспорт», 1982 г.).

Для построения расчетной модели была проведена аппроксимация исследуемого участка, который рассматривается, как совокупность площадных прямоугольных источников, продольная ось симметрии которых совпадает с осью проезжей части. Для основного хода и съездов транспортных развязок ширины площадных источников включают в себя проезжие части от 1 до 4 полос движения.

Высоты источников заданы усреднено относительно поверхности земли и директивных отметок продольного профиля, и составляет от двух до 12,5 метров. Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (глава 2.2.2, п. 5) задание высоты выбросов вредных веществ в атмосферу (H) автотранспортными потоками на автомобильной дороге с переменным профилем рекомендуется выполнять с учетом высоты каждого участка автодороги (Hу). Если Ну<2 м, то Н принимается равной 2 м, если Ну>2м, то H=Ну.

Источниками загрязнения атмосферы будут являться выбросы при движении автотранспорта по проектируемой автомобильной дороге, а также при движении по площадкам отдыха.

#### Расчет количества выбросов вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации

Для оценки воздействия объекта на атмосферный воздух проведены расчеты валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выполнены расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации.

Выбросы загрязняющих веществ автотранспорта были определены по программе «Магистраль-город» (версия 2.3.2.40), разработанной фирмой «Интеграл» в соответствии с «Методикой определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», разработанной НИИ «Атмосфера» и утвержденной приказом Госкомэкологии № 66 от 16.02.99 г.

Также в расчетах была учтена Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух, разработанная Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта и согласованная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору письмом № 70К-46/853 от 07.12.2006 г.

В перспективе, в связи с ужесточением требований по снижению выбросов загрязняющих веществ в рамках общей государственной политики по повышению экологичности автомобильного транспорта, в частности в связи с обеспечением соответствия выпускаемых автомобилей нормам Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН – ЕВРО-4, следует ожидать значительного снижения выбросов. Введение этих норм в РФ в ближайшие годы предопределено Распоряжением Правительства РФ от 16 июля 2002 года, №978-р, утверждающим «Концепцию развития автомобильного транспорта России».

При выполнении оценок загрязнения атмосферы выбросами автомобильного транспорта с момента ввода дороги в эксплуатацию учтено Постановление Правительства Российской Федерации № 609 от 12.10.2005 г. «Об утверждении специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».

Регламент применяется в целях защиты населения и окружающей среды от воздействия выбросов автомобильной техникой вредных (загрязняющих) веществ. В соответствии с федеральными законами «О техническом регулировании», «О безопасности дорожного движения», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потребителей», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и Соглашением о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, подписанным в г. Женеве (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 16 октября 1995 г.), регламент устанавливает требования к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автомобильной техникой, оборудованной двигателями внутреннего сгорания.

Объектами технического регулирования являются автомобильная техника, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации, и установленные на ней двигатели внутреннего сгорания в части выбросов, а также топливо для таких двигателей.

Введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, осуществляется в следующие сроки:

- экологического класса 4 - с 1 января 2010 г.;

- экологического класса 5 - с 1 января 2014 г.

Специальный технический регламент и утвержденный им ГОСТ Р 41.83-2004 (Правила ЕЭК ООН №83) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении выбросов вредных веществ» (табл. 2) устанавливают предельные значения вредных веществ в отработавших газах транспортных средств:

для бензиновых двигателей:

- для оксида углерода (СО) - 1,81 г/км;

- для оксидов азота (NOx) –  0,10 г/км;

- для углеводородов (СН) – 0,13 г/км.

для дизельных двигателей:

- для оксида углерода (СО) – 0,63 г/км;

- для оксидов азота (NOx) –  0,33 г/км;

- для вредных частиц (сажа) – 0,04 г/км.

Данные значения были использованы для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В соответствии с Федеральным законом от 22 марта 2003 г. № 34- ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации» в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду производство и оборот этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации запрещается с 1 июля 2003 г.

По ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный», введенным в действие с 1 июля 2002 г. постановлением Госстандарта РФ на территории России, требования к качеству товарного бензина должны соответствовать европейским нормам EN 228-99, что обеспечивает выполнение требований норм Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН Евро-3, которые действуют в странах ЕС с 2002 года. В соответствии с этим ГОСТом содержание свинца в товарном бензине должно быть не более 0,005 г/л, эта величина пренебрежимо мала, поэтому выбросы свинца в атмосферу можно не учитывать.

#### Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта

Согласно СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» перспективный период при проектировании следует принимать равным 20 лет. Поэтому в качестве расчетного перспективного срока был определен 2032 г. (согласно п.1.7 СНиП 2.05.02-85).

На период эксплуатации объекта расчет рассеивания выполнен по значениям максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ при движении автотранспортного потока по проектируемой трассе.

Расчетное моделирование поля максимальных приземных концентраций выполнено по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 3.0), реализующей  положения методики ОНД-86. Программный продукт разработан фирмой «Интеграл» и согласован в НИИ Атмосфера, сертифицирован Госстандартом России. Данная версия программы согласована в установленном порядке с ГГО им. А.И.Воейкова и входит в список программ, применяемых для расчета загрязнения атмосферы.

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определенной площадкой, группой площадок необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемой площадке, группе площадок. Такой учет обязателен для всех площадок, всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

qм, пл j(0,1

где

qм, пл j – величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, создаваемая без учета фона выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки, в долях ПДК [45].

Для определения максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки, на границе садово-огородных участков, а также на границе Национального парка «Плещеево озеро» на период эксплуатации было задано 14 расчетных точек Координаты расчетных точек приведены в таблице 4.1.3.3.

Таблица 4.1.3.3

Координаты расчетных точек

| № на плане | Координаты точки (м) | Высота, (м) | Тип точки | Адресная привязка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 1252390.3 | 254300.7 | 2 | на границе жилой зоны | садовый участок СНТ "Дубки" |
| 2 | 1254985 | 259364.9 | 2 | на границе жилой зоны | п. Деревково, садовый участок |
| 3 | 1258868.9 | 263819.1 | 2 | на границе жилой зоны | п. Афонасово, жилой дом |
| 4 | 1259507.3 | 264967.8 | 2 | на границе жилой зоны | п. Елизарка, жилой дом |
| 5 | 1261505.7 | 267353.5 | 2 | на границе жилой зоны | п. Поповское, жилой дом |
| 6 | 1265120.7 | 269457.5 | 2 | на границе жилой зоны | СНТ "Лесная поляна" садовые участки |
| 7 | 1266383.7 | 270534.6 | 2 | на границе жилой зоны | п. Троицкое, санаторий, Ж |
| 8 | 1266852.8 | 271698.6 | 2 | на границе жилой зоны | п. Ям, жилой дом |
| 9 | 1266759.6 | 272098.8 | 2 | на границе жилой зоны | п. Ям, садовые участки |
| 10 | 1264746.3 | 272217.6 | 2 | на границе охранной зоны | Нацпарк «Плещеево озеро» |
| 11 | 1265470.7 | 269560.1 | 2 | на границе охраной зоны | Нацпарк «Плещеево озеро» |
| 12 | 1257759.9 | 262176.4 | 2 | на границе жилой зоны | п. Новоалексеевка, жилой дом |
| 13 | 1257458.9 | 263250.6 | 2 | на границе жилой зоны | п. Выползова Слободка, жилой дом |
| 14 | 1263123.2 | 267458.3 | 2 | на границе жилой зоны | п. Климово, жилой дом |

Согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» на территории мест массового отдыха населения должно соблюдаться 0,8 ПДК и 1 ПДК в жилой зоне и на других территориях проживания.

Поэтому, для расчетных точек РТ 1, 2, 6 и 9 (садово-огородные участки), РТ8 трактир отель, а также для расчетных точек РТ 10 и РТ 11 -  значение критерия качества атмосферного воздуха на прилегающей  территории с учетом фоновых концентраций для всех выбрасываемых загрязняющих веществ принято равным на уровне 0,8 ПДК.

В расчетной модели на период эксплуатации участки автомобильной дороги представлялись в виде площадных прямоугольных неорганизованных источников (тип 8 – «магистраль»).

#### Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

По результатам расчетов прогнозируемые уровни приземных концентраций в расчетных точках ни по одному из рассматриваемых веществ не превышают гигиенических критериев качества атмосферного воздуха (1,0 ПДК) для населенных мест, в т.ч., для мест массового отдыха населения (0,8 ПДК).

Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических критериев качества атмосферного воздуха населенных мест по всем веществам, выбрасываемым проектируемым объектом, что свидетельствует о допустимости намечаемого воздействия на атмосферный воздух.

## Оценка параметров воздействия физических факторов

### Оценка ожидаемых уровней шума в зоне тяготения проектируемого объекта на период строительства

Для оценки акустического воздействия на селитебную территорию в период строительства проектируемого объекта рассмотрены наиболее характерные этапы строительства. Расчет шумового воздействия в период проведения строительных работ выполнен при условии одновременной работы в форсированном режиме нескольких единиц техники, характеризующейся наибольшими показателями шумового воздействия.

На основании анализа шумовых характеристик строительных машин и механизмов, задействованных при проведении строительных работ, наиболее акустически нагруженными являются:

- земляные работы и устройство основания в рамках основного периода работ;

- устройство асфальтобетонного покрытия;

- строительство путепроводов.

Также в расчетах ожидаемых уровней шума на период строительства учтено акустическое воздействие от передвижных электростанций, расположенных на стройплощадках.

Расчетные точки по оценке акустической нагрузки выбирались у жилой застройки и здания мотеля, наиболее близко расположенных к зоне проведения строительных работ. При условии соблюдения предельно допустимых уровней (ПДУ) шума в данных точках, ПДУ на территории и в помещениях аналогичных нормируемых объектов, расположенных на больших расстояниях, также будут обеспечены. Характеристика расчетных точек приведена в таблице 4.2.1.1.

Таблица 4.2.1.1

Характеристики расчетных точек

| № | Адресная привязка | Тип здания | Расстояние до источника шума |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | п. Афонасово (х. Афанасьевский) | Жилой дом | 52 |
| 4 | п. Елизарка | Жилой дом | 148 |
| 5 | п. Поповское | Жилой дом | 134 |
| 8 | Трактир-отель «Мельница» ПК 237+00 | Придорожный мотель | 34 |
| 11 | Национальный парк «Плещеево озеро» | Парк | 2 |

Расчет ожидаемого уровня шума (дБА) от источника акустического воздействия выполняется по формуле:

где:

- эквивалентный уровень шума i-го источника, дБА (СНиП 23-03-2003);

- расстояние от источника шума до расчетной точки, м;

- расстояние, на котором проводились измерения шума, м (7,5 м);

(а - затухание звука в атмосфере, дБА/км (6 дБА/км при  более 50 м, для расстояний меньше  50 м затухание звука в атмосфере не учитывается).

Суммарный эквивалентный уровень шума от строительного комплекса в расчетной точке определяется по следующей формуле (дБА):

Согласно пояснительной записке ПОС (шифр 2198-ПОС-ПЗ) обеспечение электроэнергией на период строительства и освещение стройплощадки в дневное и ночное время осуществляется от передвижных электростанций. Строительство объекта предусматривает выполнение строительно-монтажных работ в две смены.

По результатам расчетов выявлены превышения предельно-допустимых уровней (ПДУ) шума, установленных согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», на период проведения строительных работ на селитебной территории и в нормируемых помещениях зданий, прилегающих к строящемуся объекту.

Перечень и характеристика мероприятий по снижению уровня акустического воздействия на рассматриваемую территорию до нормативных значений на период проведения строительных работ представлены в разделе 5.2.

### Оценка ожидаемых уровней шума в зоне тяготения проектируемого объекта на период эксплуатации

Оценка ожидаемых уровней шума в зоне тяготения реконструируемого объекта от проектируемых трансформаторных подстанций

Для осуществления электроснабжения наружного освещения проектируемого объекта вдоль основного хода предусматривается строительство трансформаторных подстанций типа БКТП-100/10/0,4.

Основным фактором воздействия от проектируемых трансформаторных подстанций (ТП) будет являться шум. Для оценки прогнозируемого воздействия от ТП на прилегающую селитебную территорию расчетным путем определена граница зоны сверхнормативного акустического воздействия. За границей данной зоны УЗ от ТП не превысят предельно допустимые уровни шума для территории жилой застройки, установленные согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Шумовая характеристика трансформаторной подстанции типа БКТП-100/10/0,4 представлена в протоколе №01-ш от 19.08.2011 г. (приложение 5). Расчет размера санитарно-защитной зоны от проектируемых трансформаторных подстанций по фактору шумового загрязнения производится по формуле 11 СНиП 23-03-2003.

Как показывает расчет, ближайшие нормируемые объекты не попадают в границы зоны сверхнормативного акустического воздействия от трансформаторных подстанций.

Оценка ожидаемых уровней шума в зоне тяготения реконструируемого объекта от автостоянок, расположенных на ПК 174 справа и слева по ходу пикетажа

Одним из внешних источников загрязнения атмосферы по физическому фактору воздействия - шуму, в пределах проектируемой территории являются стоянки автотранспорта, расположенные на ПК 174 справа и слева по ходу пикетажа, обе стоянки рассчитаны на 4 грузовых и 20 легковых автомобилей.

Эквивалентный уровень звука в точке нормирования от движения автомашин при въезде и выезде с территории стоянок определяется согласно «Справочнику по технической акустике» М.Хекла и Х.А. Мюллера по формуле:

Lэкв = Lавт.экв. + 10 х lg n х (ti /T) – 15 х lg r/r0, дБА,

где:

Lэкв – эквивалентный уровень звука в точке нормирования, дБА;

Lавт.экв. - уровень звука одного автомобиля при движении со скоростью 10 км/час, дБА;

ti – время движения автомобиля при подъезде к стоянке и отъезде от парковки, ч;

Т – время, в течение которого вычисляется эквивалентный уровень (1 час – для дневного времени суток);

n – количество выезжающих, въезжающих машин (40% от общего числа машиномест в соответствии с п. 1.1 приложения 2 МГСН «Стоянки легковых автомобилей»;

r – расстояние до расчетной точки, м;

r0 – расстояние, на котором произведены замеры Lавт.экв, м.

Максимальный уровень шума определяется по формуле:

Lмакс = Lавт.макс – 20 х lg r/r0, дБА,

где Lэкв – эквивалентный уровень звука в точке нормирования, дБА;

Lавт.экв. - уровень звука одного автомобиля при движении со скоростью 10 км/час, дБА;

r – расстояние до расчетной точки, м;

r0 – расстояние, на котором произведены замеры Lавт.макс, м.

Эквивалентный уровень звука при движении автомобиля на расстоянии 7,5 м от него для легковых автомобилей составляет 54 дБА, а для грузовых автомобилей – 67 дБА, (принимается по табл. 4.4 Справочника «Снижение шума в комплексах и жилых районах» под ред. Г.Л. Осипова). Максимальный уровень звука составляет для легковых автомобилей 96 дБА на расстоянии 0,5 м, а для грузовых – 98 дБА (принимается согласно ГОСТ 52231-2004 «Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения»).

Суммарный расчет эквивалентный уровней звука от стоянок легкового и грузового транспорта производится по формуле (19) СНиП 23-03-2003

Требуемое снижение уровня шума в помещении определяется с учетом звукоизоляции существующего оконного заполнения, принимаемого ∆LAок=10 дБА по СНиП II-12-77 табл.31, и с учетом формулы (17) СНиП 23-03-2003.

Результаты расчетов показывают, что ожидаемые уровни звука от проектируемых автостоянок в расчетных точках не превысят предельно допустимые уровни звука, установленные согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Оценка ожидаемых уровней шума от линейной части проектируемого объекта

Для оценки акустического воздействия проектируемого участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 115 - км 135, Владимирская область, Ярославская область проведен акустический расчет.

Расчет шумовой характеристики автотранспортных потоков производился по методике, содержащейся в «Справочнике проектировщика. Защита от шума в градостроительстве» (далее «Справочник»), (М.: Стройиздат, 1993 г.). Перевод из суточной интенсивности движения, физических авт/сут, в часовую, физических авт/час, производился согласно формуле 1.1 «Руководства по оценке пропускной способности автомобильных дорог» (М: «Транспорт», 1982 г.).

Расчет шумовой характеристики автотранспорта, которой в соответствии с ГОСТ 20444-85 является уровень звука на расстоянии 7,5 м от ближайшей полосы движения, производится по таблицам 10-13 «Справочника». Согласно «Справочнику» поправки для шумовой характеристики составляют:

- на скорость движения потока:

  - при 90 км/ч - поправка +2,5 дБА,

  - при 60 км/ч - поправка 0 дБА;

- поправка на число полос движения:

  - 2 полосы движения – поправка +2 дБА,

  - 4 полосы движения – поправка +1 дБА.

- поправка на уклон дороги: 0 дБА.

В соответствии со СНиП 2.05.02-85* расчётная интенсивность движения для определения акустической нагрузки рассматриваемого участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 115 - км 135, Владимирская область, Ярославская область принята на расчетную 20-летнюю перспективу (2032 год).

Расчет распространения шума производился по методике, содержащейся в «Методических рекомендациях по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения» (далее «Методические рекомендации»), утвержденных распоряжением Минтранса России №ОС-362-р от 21.04.2003 г., рекомендованных к использованию в соответствии с письмом НИИСФ № 05/209-31 от 13.03.09 г. (приложение 6).

Для оценки наихудшей ситуации расчетные точки выбирались на минимальных расстояниях от участка проектируемой автомобильной дороги на селитебных территориях, а также на границе национального парка «Плещеево озеро».

Согласно письму № 01/5413-9-27 Роспотребнадзора от 23.04.2009 г. (приложение 6), территория парков нормируется как территория, прилегающая к жилой застройке (55 дБА днем в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

В соответствии с «Методическими рекомендациями» расчетные точки выбраны на территории, прилегающей к жилым зданиям, на высоте 1,5 м на расстоянии 2 м от фасада зданий, а также на уровне середины окна верхнего этажа зданий. С учетом высоты фундамента и этажа, высота расчетной точки на уровне середины окна верхнего этажа одноэтажных зданий составляет 2,5 м.

В таблице 4.2.2.6 представлены характеристики расчетных точек.

Таблица 4.2.2.6

Характеристики расчетных точек

| Расчетная точка | Адресная привязка | Тип нормируемого объекта | Пикетажная привязка | Минимальное расстояние до проектируемой автомобильной дороги, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНТ "Дубки" | Жилой дом | ПК 4+90 | 223 |
| 2 | п. Деревко | Жилой дом | ПК 62+29 | 220 |
| 3 | п. Афонасово (х. Афанасьевский) | Жилой дом | ПК 122+40 | 68 |
| 4 | п. Елизарка | Жилой дом | ПК 135+40 | 188 |
| 5 | п. Поповское | Жилой дом | ПК 166+00 | 210 |
| 6 | СНТ "Лесная поляна" | Жилой дом | ПК 208+50 | 187 |
| 7 | п. Троицкое | Жилой дом | ПК 214+97 | 283 |
| 8 | Трактир-отель «Мельница» ПК 237+00 | Придорожный мотель | ПК 237+00 | 94 |
| 9 | п. Ям | Жилой дом | ПК 238+40 | 494 |
| 10 | Национальный парк «Плещеево озеро» | Парк | - | 20 |
| 11 | Национальный парк «Плещеево озеро» | Парк | ПК 212+00 | 10 |
| 12 | п. Новоалексеевка | Жилой дом | ПК 102+92 | 525 |
| 13 | п. Выползова Слободка | Жилой дом | ПК 108+00 | 455 |
| 14 | п. Климово | Жилой дом | ПК 179+50 | 694 |

Ожидаемый уровень звука (LAр.т) в расчетной точке от каждого подучастка автомобильной дороги рассчитывают по формуле:

LAр.т. = LAэкв. - LAрас. - LAвоз. - ∆Lв/т - LAпок. - LAзел. - LAэкр. + LAотр. - ∆LAα, дБА

где Laэкв. – шумовая характеристика потока автотранспорта, дБА, определенная в таблице 5.1.

При этом снижение уровней шума в зависимости от расстояния (LAрас) рассчитано по формуле (2.2) «Методических рекомендаций»:

LAрас. = 10lg(R/R0), дБА,

где

R - расстояние от акустического центра автотранспортного потока до расчетной точки, м;

R0 = 7,5 м - для автотранспортных потоков.

Снижение уровня шума вследствие его затухания в воздухе (LAвоз) рассчитано по формуле (2.3) «Методических рекомендаций»:

LAвоз. = 6·10-6·f·R, дБА   для частоты f=1000 Гц,

где

R - расстояние от акустического центра автотранспортного потока до расчетной точки, м.

Снижение шума с учетом поправки, учитывающей влияние турбулентности воздуха и ветра на процесс распространения звука (∆Lв/т), рассчитано по формуле (2.4) «Методических рекомендаций»:

∆Lв/т = 3/[1,6 + 105(1/R)2], дБА

Снижение уровня шума вследствие его поглощения поверхностью территории определено по формуле (2.5) «Методических рекомендаций»:

∆Lпок. = 6*lg[δ2/(1+0,01* δ2)], дБА

где Hр.т. Ни.ш. – высота расчетной точки и источника шума, м; d   - расчетное расстояние, равное d = 1,4·R, м. Высота источника шума принимается равной 1 м.

Кроме того, в расчет принимается поправка, учитывающая отражение звука от ограждающих конструкций зданий, равная 1,5 дБА (таблица 31 «Справочник проектировщика. Защита от шума в градостроительстве»), и увеличивающая уровень звука в расчетной точке.

В соответствии с полученными результатами выявлены превышения расчетных параметров шумового загрязнения над нормативными показателями, установленными для нормируемых территорий и помещений.

Для обеспечения нормативных параметров шумовой нагрузки на территории селитебной застройки проектом предусмотрены установка акустических экранов и шумозащитное заполнение оконных проемов зданий. Предусмотренные шумозащитные мероприятия и их эффективность представлены в разделе 5.2.

4.2.3 Оценка прогнозируемого воздействия вибрации в зоне тяготения проектируемого объекта на период эксплуатации

Ввиду того, что в настоящее время не существует методик прогнозирования вибрации от транспортного потока определенной величины, с целью оценки перспективного воздействия данного фактора применяется метод существующего объекта-аналога, на котором интенсивность  и состав транспортного потока максимально приближены к показателям по проектируемому объекту.

Оценка воздействия вибрации на состояние селитебной среды и здоровье человека в зоне прохождения проектируемого участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на участке Ярославской обл. от основного хода трассы, выполнена на основе данных натурных измерений вибрации вблизи существующей автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1091, Ростовская область. Интенсивность движения транспорта на момент проведения замеров составляет 1680 авт/час, процентное отношение грузового транспорта до 35%.

Измерение уровней вибрации производилось ООО «Институт акустических конструкций» (аттестат испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.518024, действителен до 01.09.2015). Измерения выполнялись согласно требованиям следующей нормативной документации:

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности».

Протокол измерения уровней вибрации в нормируемых помещениях на селитебной территории, прилегающей к существующей автомобильной дороге М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1091, Ростовская область» № 78/2012-в от 04.05.2012 г. представлен в приложении 7. Измерения уровней вибрации проводились на полу в центре жилых помещений мотеля, расположенных на втором этаже здания. Минимальное расстояние от автодороги М-4 «Дон» до фасада здания составляет 10 м. Результаты измерений вибрации на объекте-аналоге представлены в таблице 4.2.3.1.

Таблица 4.2.3.1

Результаты измерений уровней вибрации

| Номера точек замеров | Вид вибрации | Направление действия | Уровни виброускорения (дБ), в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Эквивалентный корректированный уровень, дБ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |  |
| 21 | общая | Х | 62 | 60 | 58 | 57 | 57 | 58 | 61 | жилое помещение мотеля на 1036 км а/д М-4 «Дон» (2 этаж) |
|  |  | Y | 62 | 60 | 58 | 57 | 57 | 58 | 62 |  |
|  |  | Z | 61 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |  |
| Допустимые уровни вибрации согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 (табл. 9, прим. 1,2), СанПиН 2.1.2.1002-00 (п. 6.2.3) | общая | Х | 67 | 68 | 70 | 76 | 82 | 88 | 67 | В жилых помещениях, палатах больниц и санаториев |
|  |  | Y | 67 | 68 | 70 | 76 | 82 | 88 | 67 |  |
|  |  | Z | 67 | 68 | 70 | 76 | 82 | 88 | 67 |  |

Как показывают результаты измерений на объекте-аналоге, в точке измерений в помещениях нормируемого объекта, расположенного на расстоянии 10 м от автодороги М-4 «Дон», не существует превышения уровня вибрации над предельно допустимыми значениями для помещений жилых зданий.

Поскольку на рассматриваемом участке проектируемой трассы М-8 нормируемые по уровням вибрации объекты находятся на расстоянии более 10 м от основного хода и транспортных развязок, следовательно, прогнозируемое на перспективу воздействие вибрации на селитебную территорию в зоне прохождения проектируемой автомобильной дороги не превысит нормативных показателей.

Специальных мероприятий по защите селитебных территорий от вибрации не предусматривается, так как прогнозируемые показатели нагрузки не превысят нормативных значений.

4.2.4 Оценка прогнозируемого воздействия инфразвука на состояние селитебной территории в зоне тяготения проектируемого объекта на период эксплуатации

Ввиду того, что в настоящее время не существует методик прогнозирования инфразвука от транспортного потока определенной величины, с целью оценки перспективного воздействия данного фактора на селитебную территорию применяется метод существующего объекта-аналога, на котором интенсивность  и состав транспортного потока максимально приближены к показателям по проектируемому объекту.

Оценка воздействия инфразвука на состояние селитебной территории и здоровье человека в зоне прохождения проектируемого участка автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на участке Ярославской обл. от основного хода трассы, выполнена на основе данных натурных измерений инфразвука на селитебной территории, прилегающей к существующей автомобильной дороге М-4 «Дон» на участке км 1024 – км 1091, Ростовская область. Интенсивность движения на момент проведения замеров составляет 1680 авт/час, процентное отношение грузового транспорта до 35%.

Измерение уровней инфразвука проводилось ООО «Институт акустических конструкций» (аттестат испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.518024, действителен до 01.09.2015)  в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» на территории, прилегающей к мотелю, расположенному на 1036 км автодороги М-4 «Дон». Точка измерений располагалась на высоте 1,5 м, на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону транспортного потока автодороги М-4. Расстояние от автомобильной дороги М-4 «Дон» до фасада здания составляет 10 м, а до точки измерения 8 м.

Протокол измерений уровней инфразвука № 77/2012-и от 04.05.2012 г. представлен в приложении 7. Результаты измерений уровней инфразвука представлены в табл. 4.2.4.1.

Таблица 4.2.4.1

Результаты измерений уровней инфразвука

| № точки | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Общий уровень звукового давления, дБ Лин | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |  |
| 21 | 61 | 64 | 71 | 68 | 74 | Мотель на 1036 км а/д М-4 «Дон», 2 м от фасада |
| Предельно допустимые уровни инфразвука СН 2.2.4/2.1.8.583-96 табл. 1 позиция 2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 | Территория жилой застройки |

Как показывают результаты измерений на объекте-аналоге, в точке измерений вблизи нормируемого объекта, расположенной на расстоянии 8 м от автомобильной дороги М-4 «Дон», не существует превышения уровня инфразвука над предельно допустимыми значениями.

Поскольку на рассматриваемом участке проектируемой трассы М-8 нормируемые по уровням инфразвука объекты находятся на расстоянии более 8 м от основного хода и транспортных развязок, следовательно, прогнозируемое на перспективу воздействие инфразвука на селитебную территорию в зоне прохождения проектируемой автомобильной дороги не превысит нормативных показателей.

Специальных мероприятий по защите селитебных территорий от инфразвука не предусматривается, так как прогнозируемые показатели нагрузки не превысят нормативных значений.

4.2.5 Оценка прогнозируемого воздействия ЭМИ на состояние селитебной территории в зоне тяготения проектируемого объекта на период эксплуатации

С целью оценки перспективного воздействия электромагнитных излучений на селитебную территорию применяется метод существующего объекта-аналога, мощность и тип которого максимально приближены к показателям по прогнозируемому объекту.

Для оценки воздействия ЭМИ от проектируемых трансформаторных подстанций типа БКТП-100/10/0,4 (мощность 100 кВа) в качестве объекта-аналога выбрана существующая ТП №329 (мощность и тип трансформатора – 2хТМГ630 кВА), расположенная у дома №2Б по ул. Крымская в г. Сочи.

Измерения уровней ЭМИ проводились лабораторией инженерно-экологического контроля ООО «ТехноТерра» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515687, действителен до 16.04.2014 г.).

Измерения проводились в будний день, в дневное время в точке на расстоянии 0,5 м от ТП №329, на высоте 0,5 м – 2,0 м от земли. Измерения выполнены при типовом режиме работы ТП. В таблицу результатов внесены максимальные измеренные значения.

Результаты замеров представлены в таблице 4.2.5.1. Схема расположения расчетной точки приведена в приложении к протоколу измерений уровней напряженности электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) №05э-54-4-12 от 17.02.2012 г. (приложение 7).

Таблица 4.2.5.1

Результаты измерений уровней ЭМИ на объекте-аналоге

| Точка проведения измерения | Высота от уровня земли, м | Измеренный уровень напряженности ЭП, кВ/м | Измеренный уровень напряженности МП, мкТл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Точка 1 | 0,5÷1,8 – МП 0,5÷2,0 – ЭП | 0,1 | 2,3 |
| Допустимые уровни по СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 | 1 | 10 |
| Превышение ДУ | – | – |

Как показывают результаты измерений, значения напряженности электрической составляющей ЭМП и индукции магнитного поля промышленной частоты на расстоянии 0,5 м от трансформаторной подстанции не превышают установленных предельно-допустимых значений. Следовательно, ЭМИ от менее мощной трансформаторной подстанции на данном расстоянии также не превысит установленных предельно-допустимых значений.

Нормируемые объекты расположены на расстоянии свыше 0,5 м от проектируемых трансформаторных подстанций, а, следовательно, прогнозируемое на перспективу воздействие электромагнитных излучений на селитебную территорию вблизи проектируемого объекта не превысит нормативных показателей. Специальных мероприятий по защите селитебных территорий от электромагнитных излучений не предусматривается.

## Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды

### Период проведения строительных работ

На период выполнения строительно-монтажных работ проектом предусматривается устройство строительных площадок. Под строительные площадки занимаются площади, необходимые для размещения технологического оборудования.

По периметру каждой строительной площадки устраивается ограждение и фильтрующая траншея для очистки ливневых стоков с поверхности площадки.

Водоснабжение строительных площадок из подземных и поверхностных вод не предусмотрено.

Доставка на объект воды для производственных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд производится на объект автомобильным транспортом из водопроводной сети г.Переславль-Залесский по договору подрядной организации

Загрязненные стоки (жидкие бытовые отходы) будут собираться в накопительные емкости (биотуалеты) и вывозиться на очистные сооружения по договору подрядчика со специализированными организациями.

Мойка строительной техники осуществляется из поста мойки с системой оборотного водоснабжения «Мойдодыр-К-2» и устанавливается в местах выезда автомобильной, землеройной и другой строительной техники на проезжую часть с жестким покрытием.

Хозяйственно-бытовые нужды

В соответствии с «Проектом организации строительства» (Том 5) водоснабжение строительных площадок на производственные и хозяйственно-бытовые нужды на период производства работ предусмотрено за счет привозной воды.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на строительных площадках, будут накапливаться в гидроизолированных накопителях бытовых сточных вод (биотуалетах) и далее, по мере накопления, будут вывозиться по договору с лицензированной организацией.

Мойка колес

На период производства работ по объекту предусмотрено использование моек колёс транспорта, выезжающего с территории производства работ.

Предусмотрено использовать мойки колес с оборотным водоснабжением типа «Мойдодыр-К-2» производства ЗАО «Экологический промышленно-финансовый концерн «Мойдодыр» (приложение 8).

Требуемый объем воды в одной установке — 1,25 м3. Пропускная способность — до 10 машин в час, расход воды на подпитку составляет около 0,25 м3/час.

Строительство автодороги через водные объекты

Подробная характеристика принятых проектных решений по строительству искусственных сооружений при пересечении водных объектов представлена в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

При строительстве автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»  Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск на участке км 115 – км 135, Владимирская, Ярославская область, предусматривается строительство следующих искусственных сооружений через водные объекты: 5-ти мостов и водопропускных труб на всем проектируемом участке автодороги:

- мост через  реку  Енка на ПК 51+25;

- мост  на заболоченном участке местности на  ПК 96+98.92;

- мост  через  реку  Кубрь на ПК101+90;

- мост  через  реку  Выжегда на ПК144+52.46;

- труба  на  реке  Яхрома на ПК101+90;

- 21 металлических гофрированных труб (МГТ) и 4 круглые железобетонные трубы.

Строительно-монтажные работы по строительству искусственных сооружений, выполняемые в прибрежной зоне рек, вызовут повреждение прилегающих к береговым откосам участков дна водоемов и образование зоны повышенной мутности, а также разрушение растительного покрова поймы водотоков; работы выполняемые в руслах водных объектов - отторжение участков русла водотоков под русловые опоры мостов.

### Период эксплуатации

В период эксплуатации объекта водопотребление из поверхностных водных объектов и подземных вод не предусмотрено.

Проектом (Том 4.3 «Водоотведение», шифр 2198 – ДК) предусмотрена защита водотоков и участков заболоченных территорий от загрязнения поверхностными стоками, отвод воды с разделительных полос на виражах.

Дождевые стоки с территории водоохранных зон отводятся на очистные сооружения и после их очистки сбрасываются в канавы. Стоки с разделительных полос на виражах и с участков дороги, прокладываемых вдоль заболоченных территорий, собираются в водоотводные лотки и отводятся за пределы этих участков в канавы или на рельеф.

В соответствии с рекомендациями НИИ ВОДГЕО отведение на очистку поверхностного стока с автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, расположенных вне населенных пунктов, допускается выполнять по открытой системе водостоков.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается за счет поперечных и продольных уклонов полотна.

Сброс поверхностных вод с проезжей части выполнен в водоотводные лотки марки «Стандартпарк» серии MAXI – 50-64.61 – бетонный с водоприемной решеткой ВЧ-50, класс D с установкой через 50 м пескоуловителей из армированного бетона с водоприемной решеткой РЧЩ-50 класс D, на ПК236+00-ПК236+50 водоотводной лоток с решеткой класса F. На территориях зон водоохраны водотоков производится очистка стоков на очистных сооружениях: на подходах к мосту (при уклонах дороги в сторону моста) и после прохождения стоков через мост.

Перечень водоохранных зон приведен в таблице 4.3.2.1.

Таблица 4.3.2.1

| Характер водотока | Длина, км | Ширина водоохранной зоны, м | Расположение В.З. (ПК) | Сооружение на водотоке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Енка | 8,2 | 50,0 | 50+70 - 52+45 | мост |
|  |  | 50,0 | 60+00 – 64+60 | труба Ø1,5 м |
| ручей |  | 50,0 | 67+80 – 68+80 | труба Ø2,0 м |
| ручей |  | 50,0 | 88+50 – 91+00 | труба Ø1,5 м |
| р. Кубрь | 91,0 |  | 100+80 – 106+00 | мост |
| р. Кубрь |  |  | 108+00 – 109+60 | труба Ø1,5 м |
| р. Яхрома | 4,5 | 50,0 | 115+40 – 116+50 | труба 4,0х2,5м |
| р. Выжегда | 7,0 | 50,0 | 144+30 – 145+40 | мост |

Отвод стоков с виражей производится системой водоотводных лотков в водоотводные канавы, запроектированные вдоль трассы автодороги или на рельеф местности, если автодорога расположена вне населенных пунктов и водоохранных зон водотоков. При совпадении трассы виража с участком водоохранной зоны водотока или наличием заболоченных территорий в местах выпуска стоков предусматривается очистка загрязненных стоков на очистных сооружениях.

При прохождении трассы автодороги вдоль болотистых территорий исключается сброс загрязненных стоков с покрытий на прилегающую территорию. Стоки отводятся в водоотводные лотки за пределы зоны болот. Выпуски производятся совместно с водосбросами с примыкающими участками дороги на рельеф после очистки их на очистных сооружениях или за пределами болот.

Участки расположения болот: ПК96+50 – ПК97+70, ПК114+70 – ПК116+80, ПК135+70 – ПК136+80, ПК143+70 – ПК144+80, ПК155+40 – ПК157+80, ПК169+70 – ПК170+20, ПК191+75 – ПК195+00, ПК200+00 – ПК207+40, ПК238+00 – ПК240+00, съезд №6.

На площадках отдыха (трасса дороги ПК173+00 – ПК174+50) предусматривается система дождевой канализации с отводом загрязненных стоков на очистные сооружения. После очистки стоки сбрасываются на рельеф.

На участках дороги, проходящей по незастроенной территории за пределами водоохранных зон водотоков, болотистых территорий, водоотвод осуществляется в соответствии проекта дорожного строительства. Сеть закрытой дождевой канализации предусматривается для транзитного отвода стоков на очистные сооружения за пределы территорий, сброс стоков с которых недопустим в соответствии с требованиями водоохранного законодательства.

Расположение водостоков, площадок очистных сооружений приводятся на чертежах марки 2198-ДК (Том 4.3 «Водоотведение»).

В соответствии с п.1.2 СНиП 2.04.03-85, рекомендаций ФГУП «НИИ ВодГео» предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождя, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. расход от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности  Plim = (0,05-0,1) года, что составляет отведение на очистку 70% годового объема поверхностных сточных вод.

Очистку дождевых стоков планируется осуществлять на очистных сооружениях фирмы «Армореал» КОС Армит CSW, которые позволяют снизить концентрацию взвешенных веществ и нефтепродуктов до нормативных показателей.

КОС Армит CSW изготовлены из армированного стеклопластика в соответствии с ТУ 2296-001-80556579-2008 (приложение 4).

Принцип работы очистных сооружений «КОС Армит CSW»

В проекте предусматривается комплексная система очистки КОС Армит CSW, которая включает в себя 4 технологических блока:

- Отстойник.

- Блок тонкослойных модулей.

- Блок коалесцентных модулей.

- Сорбционный фильтр.

Предварительная грубая очистка загрязненной части поверхностного стока от взвешенных частиц крупностью более 0,15 мм и нефтепродуктов с крупностью частиц более 80 мкм осуществляется с помощью первичного отстойника и блока тонкослойных модулей.

Вторая ступень очистки поверхностного стока от нефтепродуктов с крупностью частиц от 30 до 80 мкм и взвешенных частиц крупностью от 0,15 до 0,08 мм предусматривается в блоке коалесцентных модулей.

Конфигурация тонкослойных и коалесцентных модулей и особенности их крепления в пакеты обеспечивают самоочищение в процессе эксплуатации.

Третью, заключительную, ступень очистки обеспечивает сорбционный фильтр.

При доочистке поверхностных сточных вод в сорбционных фильтрах компании «Армореал» используется два вида сорбционной засыпки:

Нижним слоем засыпан минерал Шунгит, который характеризуется ,как эффективный материал для водоочистки и водоподготовки. Минерал характеризуется высокой прочностью, плотностью и химстойкостью. Он обладает рядом необычных физических, химических, физико-химических и технологических свойств. Его основное назначение – удаление из воды взвешенных веществ.

В качестве второго вида сорбционной засыпки используется нефтесорбент НЕС, представляющий собой материал на основе природного алюмосиликата (вермикулита), гидрофобизированного по специальной технологии. Его назначение – удаление из сточных вод нефтепродуктов.

Степень очистки:

- по взвешенным веществам - до 3 мг/л

- по нефтепродуктам - до 0,05 мг/л.

Вдоль дороги на местах установки очистных сооружений, устраивается специальная площадка для  удобства их обслуживания, все очистные запроектированы с обводной линией (байпасом), на случай предельной  интенсивности дождя.

Количество загрязнений в поверхностном стоке с покрытия автодорог I категории принято согласно: «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов»:

- по взвешенным веществам – до 1300 мг/л;

- по нефтепродуктам – 24 мг/л.

Т.к. дождеприемные колодцы и пескоуловители имеют отстойную часть, то они обеспечивают предочистку, что позволяет пускать на очистные сооружения стоки с концентрацией взвешенных веществ до 1000 мг/л.

Концентрация вредных веществ в поверхностных стоках на входе в очистные сооружения будет составлять:

- по взвешенным веществам – до 1000 мг/л;

- по нефтепродуктам – 24 мг/л.

При показателях очистки дождевых вод до 3 мг/л – по взвешенным веществам, до 0,05 мг/л – по нефтепродуктам исключается загрязнение водных объектов при попадании в них очищенных стоков с автомобильной дороги. Локальные очистные сооружения производительностью 15,0 – 25,0 л/с необходимо обслуживать раз в 3 месяца, очистные производительностью 30,0 - 60,0 л/с – раз в месяц.

Качество сточных вод после очистки на ЛОС

Качество вод на выпусках ЛОС должно соответствовать требованиям к составу и свойствам водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей, (ПДК р/х) [40], на рельеф – нормативам для водоемов культурно-бытового водопользования [7,8].

Таблица 4.3.2.6

Характеристика показателей загрязнения ливневых сточных вод с полотна автодороги до и после очистки.

| Показатели загрязнения | Качество сточных вод до очистки [42], мг/л | Качество сточных на ЛОС, мг/л | ПДК р/х [40], мг/л | ПДК х/п, к/б [7,8], мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На входе на ЛОС до очистки | На выходе с ЛОС после очистки |  |  |
| Взвешенные вещества | 1300 | 1000 | 3,0 | +0,25 к фону* | +0,75 к фону |
| Нефтепродукты | 24 | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |

* - для рек рыбохозяйственной категории

## Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Проектируемая автомобильная дорога проходит по территории Владимирской и Ярославской областей, к юго-западу от г.Переславль-Залесский; вдоль существующей автодороги М-8 «Холмогоры» (км 115 – км 135).

При строительстве и эксплуатации автодороги на геологическую среду будут оказываться следующие воздействия:

- перемещения масс грунта при производстве земляных работ;

- изменение рельефа местности в результате устройства насыпей и выемок под полотно автодороги;

- изменение условий поверхностного стока дождевых и талых вод на участках укладки земляного полотна автодороги.

Воздействие на земельные ресурсы в период строительства будет иметь место при использовании временно отведенных земель под строительные площадки, при сооружении опор для искусственных сооружений, при строительстве инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций.

Избыточный грунт, образующийся при строительстве в количестве 448362,0 м3 (762215,4 т), подлежит вывозу на санкционированный полигон.

Образования земель, подверженных в результате строительства объекта, при соблюдении охранных мероприятий затоплению, подтоплению и иссушению, не предусматривается.

Для предотвращения процессов заболачивания вдоль дороги предусмотрены водоотводы.

## Воздействие отходов объекта на состояние окружающей природной среды

### Период проведения строительных работ

В период строительства будут образовываться отходы производства и потребления:

- грунт, снимаемый с территории строительства;

- древесина от вырубаемых деревьев и кустарников;

- отходы строительных материалов;

- отходы от разборки сооружений

- бытовые отходы;

- отходы биотуалетов;

- шлам от моечных установок колес автомашин.

Отходы от разборки сооружений

Перед началом строительства будет выполнена разборка участков существующих дорог, пересекающих проектируемую дорогу, и труб.

Отходы строительных материалов

Объемы строительных материалов определены по ведомостям объемов работ.

Отходы биотуалетов

Согласно Приложению 11 СНиПа 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 1 человека норматив образования фекальных стоков составляет 5,5 л/сут или 2,0 м3/год.

Фекальные отходы, образующиеся на строительных площадках в период проведения строительных работ, будут накапливаться в биотуалетах и далее вывозиться два раза в неделю по договору с лицензированной организацией.

Бытовые отходы

Расчёт образующихся твёрдых бытовых отходов при проведении строительных работ выполнялся по формуле:

М = N × m, где:

N – количество работающих на предприятии человек

M – удельная норма образования отходов на 1 человека, М = 0,22 м3/год

Для сбора бытовых отходов на каждой строительной площадке будет установлен контейнер с крышкой.

Осадок от мойки колес

Для обмыва колес строительной автомобильной техники при выезде со строительных площадок предусмотрены установки для мытья колес «Мойдодыр-К-2» с оборотным водоснабжением.

### Период эксплуатации

При эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов:

- смет с территории;

- бытовые отходы;

- отходы биотуалетов;

- отработанные лампы;

- осадок очистных сооружений.

После завершения строительства, в период эксплуатации, перечень, количество и класс опасности образующихся отходов подлежат уточнению.

## Воздействие объекта на растительность, животный мир

При выполнении работ по строительству автодороги на биоценотические комплексы будет оказано следующее воздействие:

- изъятие с участков размещения объекта элементов растительности, в том числе расчистка  площадей от кустарника и мелколесья территории национального парка «Плещеево озеро» квартала 56 Пригородного участкового лесничества: участок 14 - 1,9 га, участок 23 – 1,32 га;

- изъятие с участков размещения объекта элементов растительности 115 км- 135 км (исключая территорию национального парка), в том числе расчистка площадей от кустарника и мелколесья Александровского района Владимирской области – 7,61 га (лесные земли) и Переславского района Ярославской области – 57,53 га (лесные земли);

- снятие почвенно-растительного слоя, для последующего использования в рекультивации временных объездов и стройплощадок.

Все работы по вырубке деревьев будут проводиться в полосе отвода дороги.

Также при выполнении работ по строительству автодороги, будет нанесен ущерб животному миру в районе прохождения проектируемой трассы.

При вырубке лесов на площади, отводимой под строительство автодороги, будет уничтожена среда обитания животных, что приведет к непосредственной гибели или рассеиванию на прилегающие территории объектов животного мира.

При снятии почвенного слоя под строительство автодороги и искусственных сооружений, будет причинен ущерб почвенным биоценозам. Что приведет к гибели беспозвоночных животных.

# Мероприятия по охране окружающей природной среды

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период проведения строительных работ

В период проведения строительных работ по реконструкции объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться строительные машины и механизмы, выбросы при разгрузке пересыпке материалов (песок, грунт, щебень), при проведении сварочных и окрасочных работ.

При проведении строительно-монтажных работ для снижения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух следует выполнять ряд мероприятий:

- выполнение всех видов строительно-монтажных работ, являющихся источником загрязнения атмосферы, в соответствии с принятыми проектными решениями и регламентом проведения работ;

- запрет работы строительных машин и механизмов при длительных остановках на холостом ходу.

При проектировании объекта предусмотрен ряд мер и средств по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух на период строительства. К ним относятся:

- рациональная организация строительных площадок, предотвращающая скопление техники на ней;

- «разведение» во времени проведение различных видов строительно-монтажных работ, являющихся источником загрязнения атмосферы, для исключения их одновременного воздействия на атмосферный воздух прилегающей территории.

По результатам расчетов, проведенных на период строительных работ, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки не превысят санитарно-гигиенических показателей по качеству атмосферного воздуха, равного 0,8 ПДК на территории национального парка «Плещеево озеро» и 1 ПДК на жилой застройки.

Поэтому, в связи с отсутствием превышения нормативов, на период проведения работ по реконструкции объекта дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется.

Период эксплуатации

На период эксплуатации объекта для снижения антропогенной нагрузки, создаваемой потоком автотранспорта, проектом предусмотрено:

- обеспечение непрерывного и равномерного движения транспортного потока средствами организации движения;

- содержание проезжей части участка дороги в состоянии, исключающем необоснованные изменения скорости движения автомобилей;

- устройство покрытий дорожного полотна из материалов, обработанных вяжущими обеспыливающими материалами;

- снижение концентраций загрязняющих веществ, благодаря установке шумозащитных экранов.

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, выполненного с учетом фоновых концентраций, на период его эксплуатации на границах нормируемых объектов превышений санитарно-гигиенических показателей по атмосферному воздуху для всех выбрасываемых загрязняющих веществ не наблюдается. Для веществ максимальные приземные концентрации которых на границе указанных зон не превысили 0,1 ПДК учет фоновых значений не требуется.

Поэтому, в связи с отсутствием превышения нормативов, на период эксплуатации объекта дополнительных мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется.

В целом, техногенная нагрузка на атмосферный воздух населенных мест и особо охраняемой природной территории Национальный парк «Плещеево озеро» района размещения объекта, соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

## Мероприятия по защите селитебной территории от акустического воздействия

### Мероприятия по защите объектов существующей застройки от акустического воздействия в период строительства

Для минимизации шумового воздействия на селитебную среду на период проведения строительных работ предусматриваются следующие мероприятия:

- в местах проведения строительных работ поблизости от населенных пунктов ограничить период проведения строительных работ запретом работ в ночное время (с 23 до 07 час.);

- реализовать предусмотренное проектной документацией шумозащитное остекление зданий на период эксплуатации объекта (раздел 5.2.2 данного тома) до начала строительных работ;

- исключить работу техники на холостом ходу;

- учесть разновременный режим работы строительной техники на период проведения строительных работ;

- ограничить время работы наиболее шумных механизмов 2 – 6 часами;

- использовать строительные машины и механизмы в шумозащитном исполнении (с минимальными уровнями звука);

- на дизельные электростанции и компрессоры необходима установка шумоизолирующих кожухов с эффективностью звукоизоляции не менее 15 дБА;

- использовать установку шумопоглощающих/шумоизолирующих и виброизолирующих приспособлений (виброизоляторов, вибродемпферов);

- стационарные машины и механизмы следует размещать на строительной площадке с учетом наличия естественных преград, которыми могут быть котлованы, заборы, здания, другие механизмы, снижающие уровень шума в направлении на защищаемый объект;

- вдоль участка проведения строительных работ напротив н.п. Афонасово (ПК 121+40 - ПК 123+40 основного хода) со стороны населенного пункта необходимо установить сплошной бетонный забор высотой не менее 2,5 м. На участках проведения строительных работ вдоль территории национального парка «Плещеево озеро» необходима установка мобильных акустических экранов высотой не менее 4 м.

Согласно результатам расчетов, эквивалентные и максимальные уровни шума на селитебной территории на период проведения строительных работ от комплекса машин и механизмов с учетом шумозащитных мероприятий не превысят нормативных значений.

### Мероприятия по защите объектов существующей и перспективной застройки от акустического воздействия в период эксплуатации объекта

Для снижения акустической нагрузки на нормируемые территории проектной документацией предусмотрена установка акустических экранов (АЭ) вдоль проектируемой автомобильной дороги.

Проектируемая автодорога М-8 «Холмогоры» проходит по территории национального парка «Плещеево озеро», следовательно, особое внимание необходимо уделить обоснованию нормирования данной территории по фактору шума. Учитывая то, что национальные парки согласно Федеральному закону РФ от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» имеют особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма, они могут являться местами массового отдыха населения. На основании этого, допустимо приравнивать территории национальных парков к городским парковым зонам. В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 23.04.2009 г. №01/5413-9-27, приведенным в приложении 6, парковые зоны  подлежат нормированию как территория, непосредственно прилегающая к жилым домам (55 дБА в дневное время).

Для обеспечения нормативных уровней шума на территории национального парка, проектом зоны санитарного разрыва предусмотрена установка акустических экранов высотой от 3 до 7 м с обеих сторон вдоль проектируемой трассы.

С учетом близкого расположения проектируемой трассы к рекреационной зоне национального парка «Плещеево озеро» и жилым зданиям, рекомендуется установить дугообразные акустические экраны, нижняя и верхняя часть которых выполнена из звукоизолирующих панелей со звукопоглощением, средняя часть экрана выполнена из светопрозрачного материала (полиметилметакрилат – ПММА). Данная конструкция экрана позволит избежать нарушения инсоляции в близко расположенных зданиях и затенения рекреационных территорий, а также снизить долю отраженной звуковой энергии при установке экранов с обеих сторон от строящегося объекта. Индекс звукоизоляции акустических экранов должен составлять не менее 29 дБА.

Для защиты жилых помещений в п. Афонасово (х. Афанасьевский), п. Елизарка, п. Поповское, СНТ «Лесная поляна», а также в придорожном отеле рекомендовано шумозащитное заполнение оконных проемов с установкой  пассивных проветривателей с эффективностью шумозащиты 15-20 дБА. Рекомендация по шумозащитному заполнению оконных проемов дается для тех зданий, требуемое снижение шума в помещениях которых выше стандартной звукоизоляции оконного заполнения, т.е. величины звукоизоляции шума оконным заполнением по СНиП II-12-77 табл.31 (10дБА) с учетом формулы 17  СНиП 23-03-2003.

Согласно «Справочнику проектировщика» (М: Стройиздат, 1993 г.) к шумозащитным зданиям относятся дома, окна и балконные двери которых имеют повышенную звукоизоляцию и снабжены специальными вентиляционными устройствами, совмещенными с глушителями шума.

Согласно примечанию 2 к таблице 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка =+10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 табл. 3.

Следовательно, при выполнении шумозащитного остекления с учетом примечания 2 к таблице 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96  допустимые уровни шума на селитебной территории также будут обеспечены.

Разработанные шумозащитные мероприятия, включая шумозащитное заполнение оконных проемов и установку акустических экранов, позволяют обеспечить соблюдение требований нормативных документов на селитебной территории и в помещениях.

## Мероприятия по охране земель от воздействия проектируемого объекта

Период проведения строительных работ

С целью снижения воздействия на почвы и земельные ресурсы в период строительства предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- максимальное сокращение размеров строительных площадок для производства строительно-монтажных работ;

- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в гидроизолированные накопители (биотуалеты) с последующим вывозом;

- сбор и вывоз строительных отходов и строительного мусора, без временного хранения, по мере образования;

- установка на строительных площадках закрытых металлических контейнеров для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;

- избыточный грунт, образующийся при земляных работах, подлежит вывозу по договору с лицензированной организацией на санкционированные полигоны;

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;

- ремонт и обслуживание машин и механизмов, а также их заправка топливом на территории стройплощадок не предусматривается;

- при заправке строительных механизмов предусмотрено использование специальных поддонов;

- обслуживание строительной техники производится только на постоянных производственных базах, что исключает попадание в почву и грунтовые воды горюче-смазочных материалов в границах производства работ.

Период эксплуатации объекта

В период эксплуатации проектируемой автодороги воздействие на почвы будет оказываться при отводе поверхностных вод с полотна автодороги. Для снижения вероятности загрязнения почв предусматривается регулярная уборка полотна проезжей части, а также организация сбора и отведения поверхностных вод с полотна автодороги и искусственных сооружений на очистные сооружения, с последующей очисткой до нормативных показателей, допустимых к сбросу на рельеф и в водные объекты.

При выполнении предусмотренных проектом технических решений и природоохранных мероприятий, эксплуатация проектируемого участка автодороги не будет оказывать сверхнормативного воздействия на земельные ресурсы прилегающей территории.

## Мероприятия по охране водных ресурсов от истощения и загрязнения

Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод на период строительства и эксплуатации объекта.

Период проведения строительных работ

При размещении строительных площадок в пределах водоохранных зон рек и ручьев проектом предусмотрено соблюдение режима работ, сводящего к минимуму возможность загрязнения поверхностных и подземных вод:

- строительные площадки организуются на отметках исключающих подтопление паводковыми водами;

- вертикальная планировка строительных площадок предотвращает сток ливневых сточных вод с их территорий в водные объекты;

- покрытие строительных площадок железобетонными плитами предупреждает просачивание ливневых сточных вод в грунтовые воды;

- число временных подъездных дорог к объекту минимально;

- строительные материалы поставляются по мере необходимости, строительный мусор вывозится без временного хранения, по мере образования;

- строительная техника доставляется к месту производства работ на основании календарного плана работ;

- бытовые сооружения на строительной площадке приняты передвижного или контейнерного типа, не требующие устройства заглубления;

- места долговременного стояния строительной техники предусматриваются с твердым водонепроницаемым покрытием и обвалованием;

- заправка техники с ограниченной подвижностью производится автозаправщиком с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, с применением поддонов, для предотвращения попадания загрязнения в почву;

- заправка самоходной техники топливом производится на городских АЗС;

- ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;

- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ;

- передвижение транспортных средств и строительной техники строго в пределах строительной полосы;

- мойка колес автотранспорта при выезде с территории строительных площадок предусмотрена с использованием системы оборотного водоснабжения;

- строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ;

- максимальное использование сборных, завозимых на объект в готовом виде, железобетонных и металлических конструкций.

Водопотребление из поверхностных и подземных источников и водоотведение со строительных площадок в водные объекты на период строительства не предусмотрены. Предусмотрено привозное водоснабжение.

Хозяйственно-бытовые сточные воды в пределах строительных площадок накапливаются в гидроизолированных накопителях бытовых сточных вод (биотуалетах) и вывозятся по договору со специализированной организацией.

Период эксплуатации объекта

Проектом предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод на период эксплуатации объекта.

- водопотребление из поверхностных и подземных вод не предусмотрено;

- гидроизоляция и герметизация внутримостовых сооружений и технологических инженерных сетей, исключающих попадание загрязнений в воду;

- сбор и отвод поверхностных сточных вод с проектируемого участка дороги в пределах водоохраных зон и территории ООПТ на очистные сооружения;

- контроль работы очистных сооружений, в случае необходимости усовершенствование отдельных узлов или их замена;

- контроль за состоянием поверхностного водоотвода (лотки, кюветы и др.) с целью предотвращения инфильтрации поверхностных вод;

- прочистка водоотводных и водопропускных сооружений в теле съездов с мостовых переходов;

- снижение загрязнения поверхностных сточных вод с проезжей части и тротуара обеспечивается качественным составом дорожной одежды, благоустройством территории.

Принятые технологические решения и предусмотренные водоохранные мероприятия, позволят свести к минимуму загрязнение водных объектов и подземных вод при эксплуатации автодороги.

## Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами

Период проведения строительных работ

Все отходы, образующиеся на объекте в период строительства, относятся к 4 и 5 классам опасности. При необходимости, возможно проведение анализа отходов на опасные вещества для уточнения класса опасности отходов.

Образующиеся строительные отходы будут вывозиться по мере образования на полигон ТБО специальным транспортом лицензированной организации.

Бытовые отходы, предусматривается собирать в закрытые металлические контейнеры, установленные на строительных площадках и, по мере накопления будут вывозиться на свалку бытовых отходов по договору со специализированными организациями.

Фекальные отходы предусматривается собирать в биотуалеты, с вывозом по мере заполнения специализированным транспортом лицензированной организации.

Разбираемое асфальтобетонное покрытие будет использоваться в производственных процессах строительства автодороги.

Отходы металлолома буду вывозиться на специализированные предприятия по переработке металлов специальным транспортом лицензированной организации.

Условия образования, сбора, временного хранения и утилизации отходов объекта в период строительства не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе расположения объекта.

Период эксплуатации объекта

В период эксплуатации будут образовываться отходы 1, 3, 4 и 5 класса опасности.

Лампы подлежат вывозу без временного хранения по договору с лицензированной организацией по переработке ламп, транспортом лицензированной организации, периодичность вывоза – по мере образования отработанных ламп, но не реже 1 раза в год.

Выпавший в процессе очистки осадок очистных сооружений будет вывозиться передвижными транспортными средствами специализированных лицензированных организаций в места согласованные с органами ГОСНАДЗОРА.

Уборка усовершенствованных покрытий будет проводиться по схеме, принятой ДЭС по Ярославской и Владимирской обл.

Бытовые отходы, предусматривается собирать в закрытые металлические контейнеры, установленные на площадках отдыха и, по мере накопления будут вывозиться на свалку бытовых отходов по договору со специализированными организациями

Все образующиеся производственные отходы подлежат:

- отходы, не подлежащие повторному использованию – размещение на санкционированной свалке;

- отходы, подлежащие повторному использованию или переработке - передача в лицензированные организации, занимающиеся переработкой отходов.

Периодичность вывоза отходов будет согласована с органами Госнадзора.

Условия образования, сбора, временного хранения и утилизации отходов объекта в период эксплуатации не приведут к ухудшению экологической обстановки в районе расположения объекта.

## Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для снижения негативного воздействия от освоения рассматриваемой территории на состояние флоры и фауны предусматривается:

- исключение возможности несанкционированного съезда автомобилей за пределы проезжей части и обочин или с выделенных стоянок, с целью предотвращения дигрессии леса;

- максимальное сохранение природного ландшафта;

- сносить зеленые насаждения в безлиственном состоянии с одновременным вывозом порубочных остатков;

- по окончанию строительства провести озеленительные работы с посадкой деревьев и кустарников на вновь проектируемых газонах;

- проектом предусмотрена рекультивация брошенного участка дороги с посевом многолетних трав под луг;

- обустройство площадки отдыха с устройством газона и посадкой саженцев лиственных деревьев и кустарников;

- для защиты водной фауны рек, попадающих в зону влияния автодороги, предусмотрена очистка ливневых сточных вод с полотна дороги;

- для защиты диких животных проектом предусмотрено:

- строительство путепроводов с аркой коробчатого типа из металлических гофрированных конструкций размером 7,2х11,54 м с проходом зверей под дорогой (габарит 8х4,5 м),

- строительство экодука с проходом зверей над основной дорогой в виде 2-х арок коробчатого типа из металлических конструкций по схеме 2х14,53 м, ширина 29,76 м. Длина сооружения по лотку 71,33 м, по месту прохода животных 42,0 м.

- Поверхность экодука грунтовая с высаженной травой (тимофеевка луговая -35%, овсяница луговая-50%, райграс многолетний-15%), кустарником высотой до 2м (калина, боярышник, бузина, рябина). Для наибольшей схожести с ландшафтом внутри перехода перед шумозащитными экранами высаживаются деревья (ель, береза). Исходя из высаживаемых растений минимальная толщина грунта над сооружением 1,5м.

- Экодук оборудуется ограждениями для предотвращения попадания животных на проезжую часть, снижения  уровня шума на переходе и не допущения света фар АТС в темное время суток.

- Перед переходом вдоль дороги, с каждой стороны, на протяжении не менее 500 метров устраивается направляющее ограждение, высотой 2,7м. Ограждение делается из крупно ячеистой сетки (16х16 см), для предотвращения попадания мелких млекопитающих низ сетки (на 0,7м) выполняется с ячейкой 4-6см или забирается сеткой рабица с полиэтиленовым покрытием.

Для снижения негативного воздействия на биоресурсы рек следует соблюдать следующие требования:

- работы и сроки выполнения строительных работ должны быть в обязательном порядке согласованы с Северо-Западным управлением Федерального агентства по рыболовству;

- работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом и с соблюдением запланированных сроков;

- для охраны запасов весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запрет на проведение работ на акватории рек в период нереста и раннего развития молоди рыб – с апреля по 15 июня включительно.

- по окончании работ с прибрежной зоны удалить строительный мусор, временные сооружения, технологические площадки и приспособления;

- для защиты водной фауны рек, проектом предусмотрены сбор и очистка всего объема поверхностных сточных вод с территории проектируемых мостовых переходов до нормативных показателей для водоемов рыбохозяйственного водопользования.

Выплата компенсационных средств должна быть осуществлена в соответствие с порядком, определенным законодательством РФ, для осуществления рыбоводно-мелиоративных мероприятий на реках района проектирования.

## Предложения к мероприятиям по ликвидации последствий аварийных ситуаций для снижения их воздействия на окружающую среду

На проектируемом объекте особо опасных производств не предусматривается. Объект предназначен для пассажирских перевозок, а также транспортировки грузов.

К наиболее вероятным потенциально опасным для окружающей среды чрезвычайным ситуациям на проектируемой территории являются дорожно-транспортные происшествия, в результате которых возможны:

- розлив ЛВЖ без возгорания;

- розлив ЛВЖ с последующим возгоранием;

- розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

Мероприятия по минимизации и ликвидации воздействия последствий ЧС (дорожно-транспортных происшествий) на окружающую среду следует выполнять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

Руководство работами по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

Аварийные разливы нефтепродуктов отличаются высоким залповым воздействием на окружающую среду, вызывая быструю ответную реакцию. Поэтому фактор времени при локализации и ликвидации аварийных разливов имеет решающее значение. Первоочередными являются действия по своевременной регистрации аварийного разлива и оперативному извещению аварийной службы, устранению причин утечки и локализация разлива.

При поступлении сообщения о разливе нефтепродуктов время локализации разлива не должно превышать 4 часов - при разливе в акватории, 6 часов - при разливе на почве с момента обнаружения разлива нефтепродуктов или с момента поступления информации о разливе.

Для уточнения масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирования ее развития создаются оперативные группы специалистов соответствующего профиля.

Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения следующих этапов:

- прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;

- сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных технических средств;

- размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации, исключающее вторичное загрязнение объектов окружающей природной среды.

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Указанные работы могут считаться завершенными при достижении допустимого уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при котором:

- исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории;

- допускается использование земельных участков по их основному целевому назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в процессе самовосстановления почвы (без проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий);

- обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без введения ограничений.

Отчет о завершении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предложения по реабилитации территорий (акваторий) и других загрязненных объектов подготавливаются комиссиями по чрезвычайным ситуациям и представляются в орган исполнительной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого произошел разлив нефти и нефтепродуктов.

# Организация экологического мониторинга

Мониторинг состояния окружающей среды в районе автодороги предусматривает комплекс мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта.

Экологический мониторинг проводится в соответствии с требованиями «Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 г., а также требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания». Цели проведения экологического мониторинга: анализ соответствия состояния автомагистрали и окружающей среды экологическим требованиям для выработки решений по обеспечению экологического благополучия, снижение степени неопределенности, обусловленной неточностью методов расчетных прогнозных оценок, подтверждение расчетов величины зоны санитарного разрыва, решение спорных вопросов, связанных с влиянием дорожного движения на экологические условия, фиксация всех случаев дорожных происшествий, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду в окрестности автодороги (разливы мазута, нефти, токсических жидкостей) с выработкой предложений по предотвращению негативных последствий.

Проведение контроля (отбор проб и анализов) будет выполняться аккредитованными организациями, имеющими соответствующую аттестацию Госстандарта РФ.

## Экологический мониторинг в период проведения строительных работ

Мониторинг состояния атмосферного воздуха

На период строительства объекта рекомендуется проведение ежеквартальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

Учитывая, что на период проведения строительных работ зона санитарного разрыва не определена, пункты наблюдений, закрепленные на местности реперами, будут расположены на границе зоны ближайшей жилой застройки селитебной территории. Отбор проб производится на высоте 1,5-2,0 м от земной поверхности (на уровне органов дыхания).

Организация контроля осуществляется в соответствии:

- «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89;

- Типовая инструкция по организации системы контроля промвыбросов в атмосферу в отраслях промышленности;

- Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. М., 1995.

Перечень контролируемых загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, определен на основе расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период проведения строительных работ для приоритетных загрязнителей (разд.4.1.2):

- азота (IV) оксид (азота диоксид);

- углерод оксид.

Мониторинг уровней шума

Данный вид мониторинга включает в себя инструментальные измерения эквивалентных и максимальных уровней шума в период проведения строительных работ. Измерения будут проводиться на границе жилой застройки, расположенной наиболее близко к строительным площадкам и зоне проведения строительных работ.

Характеристика точек приведена в табл. 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Характеристики контрольных точек

| № КТ | Адресная привязка | Тип нормируемого объекта |
| --- | --- | --- |
| 3 | п. Афонасово (х. Афанасьевский) | Жилой дом |

Измерения уровня звука проводятся в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 12.1.003-83 (1991) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 20444-85 (1994) Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики;

- ГОСТ 23337-78 (1984) Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий;

- ГОСТ Р 53187-2008 «Шумовой мониторинг городских территорий» (введен в действие 01.12.2009);

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 5 апреля 2007 г.).

Минимальная периодичность контрольных измерений — 1 раз в квартал во время проведения строительных работ.

Мониторинг состояния почв

До начала строительства объекта было выполнено комплексное экологическое обследование участка территории, отведенного под проведение строительства, в составе которого выполнено обследование состояния почв, поэтому проведение обследования до начала строительства данной программой мониторинга не предусматривается.

Контрольная съемка загрязнения почв выполняется после окончания строительства.

Площадки мониторинга закрепляются на местности согласно действующим инструкциям.

Отбор проб, их хранение и подготовка к анализу производится в соответствии:

- ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.402-84;

- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель, СП 11-102-97;

- Система европейских стандартов: ISO 10381-1(4 (1995 г.), ISO 11466 (1993 г.), ISO 11465 (1993 г.), ISO/DIS 11277 (1994 г.) и др.

Площадки для отбора проб почв располагаются вдоль участка, отведенного под строительство объекта, количество проб в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 – 1 объединенная проба на 1 га.

Пробоотбор производится с площадки радиусом не менее 10 м. Для оценки качества почв используются только объединенные пробы, формирующиеся из точечных проб равного объема; число точечных объединяемых проб не менее 15. Глубина отбора проб 0–0,1 м.

Исследования почв будут проводиться по содержанию: тяжелых металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена.

Мониторинг образования и безопасного обращения с отходами

На период строительства предусматривается проведение экологического контроля за сбором и транспортировкой отходов.

Осуществляется периодический визуальный контроль за состоянием отходов и своевременностью их вывоза.

Экологический контроль должен осуществляться сотрудниками строительных организаций, ответственными за состояние окружающей среды.

Таблица 7.1.2

Программа экологического мониторинга на период строительства объекта

| № п/п | Контролируемый район | Точки отбора проб и проведения измерений | Вид съемки, частота отбора пробы | Характер пробы | Способ отбора пробы | Перечень определяемых компонентов | Сведения об организации, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |
| 1 | Район расположения строительных площадок, граница жилой зоны | Точки отбора совпадает с расчетными точками, принятыми в разделе 4.1 | Периодическая, 1 раз в квартал | Разовая | Пробоотборник | 0301 Азота (IV) оксид (Азота диоксид) 0337 Углерод оксид | По договору с аккредитованной организацией |
| Уровень шума |
| 2 | Район расположения строительных площадок и зоны проведения работ, граница жилой зоны | Точки измерений представлены в табл. 7.1.1 | Периодическая, 1 раз в квартал (день) | - | Шумомер-анализатор, Микрофон, | Эквивалентные и максимальные уровни шума, дБА | По договору с аккредитованной организацией |
| Почвы |
| 3 | Район расположения объекта | - | Контрольная по окончанию строительства | Объединенные пробы, формирующиеся из точечных проб равного объема, число точечных объединяемых проб не менее 15 | Отбор с площадки размером 1(1 стандартным пробоотборником | Тяжелые металлы: Hg, Pb, As, Cd, Zn, Sc, Ni, Co, Cr, Mo, Cu, Sb, Mn, Нефтепродукты Бенз(а)пирен | По договору с аккредитованной организацией |

## Экологический мониторинг в период эксплуатации

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

Мониторинг включает наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе зоны акустического дискомфорта и превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установления соответствия инструментально определенного уровня загрязнения расчетному.

Пункты наблюдений, расположены на границе зоны акустического дискомфорта и превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Отбор проб производится на уровне органов дыхания.

Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89

- Типовая инструкция по организации системы контроля промвыбросов в атмосферу в отраслях промышленности

- Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. М., 1995 г.

Минимальная периодичность контроля принята не менее 30 дней в год раз в квартал в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень определяемых загрязняющих веществ определен в соответствии с выбросами веществ, оказывающих лимитирующее воздействие на атмосферный воздух, определенными на период эксплуатации объекта в «Проекте зоны санитарного разрыва» и составит:

- Азота (IV) оксид (Азота диоксид);

- Углерода оксид.

Перечень контролируемых параметров загрязнения атмосферного воздуха:

- максимально разовые выбросы (г/с);

- концентрации загрязняющих веществ (мг/м3).

Проведение лабораторных исследований выполняется в соответствии с:

- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

- МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе».

Результаты лабораторных исследований оформляются протоколом с подписью и печатью аккредитованной лаборатории, проводящей измерения и лабораторные исследования.

Мониторинг уровней физического воздействия

Мониторинг состояния окружающей среды в районе проектируемого объекта предусматривает комплекс мероприятий, проведение которых необходимо для подтверждения и уточнения расчетных параметров проектной зоны санитарного разрыва результатами натурных замеров.

Измерения уровней шума и инфразвука должны проводиться на границе зоны санитарного разрыва. Точки измерений шума и инфразвука располагаются на расстоянии 2 м от фасадов зданий, на высоте 1,5 м над уровнем поверхности. Измерения проводятся последовательно в нескольких точках в дневное и ночное время суток, приближаясь к источнику шума или удаляясь от него до фиксации уровня звука (звукового давления) на уровне допустимого значения. Измерения уровней вибрации проводятся на полу в жилых помещениях зданий, расположенных вблизи проектируемого объекта.

Измерение уровней шума проводятся в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 53187-2008 «Шумовой мониторинг городских территорий» (введен в действие 01.12.2009),

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 5 апреля 2007 г.),

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- ГОСТ 20444-85 (1994) «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики»;

- ГОСТ 23337-78 (1984) «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

Измерение уровней инфразвука проводятся в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 23337-78 (1984) «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

- СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

Измерения вибрации проводятся в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности»;

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Санитарные нормы. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Для контроля воздействия уровней физических факторов необходимы систематические измерения (1 раз в квартал в дневное и ночное время). Местоположение точек измерения совпадает с расчетными точками, приведенными на чертеже проектной зоны санитарного разрыва ПР-2011-44-ЗСР-1.

Характеристика точек приведена в табл. 7.3.1.

Таблица 7.3.1

Характеристики контрольных точек

| № КТ | Адресная привязка | Тип нормируемого объекта |
| --- | --- | --- |
| 3 | п. Афонасово (х. Афанасьевский) | Жилой дом |
| 4 | п. Елизарка | Жилой дом |
| 6 | СНТ "Лесная поляна" | Жилой дом |

Мониторинг состояния почв

Данный вид мониторинга выполняется для оценки состояния почв в зоне возможного влияния на нее объекта.

Для изучения загрязнения почв в зоне влияния объекта в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 пробные площадки закладываются на придорожных полосах. Пробы почвы отбирают с узких полос длиной 200-500 м. Одна смешанная проба составляется из 20-25 точечных, отобранных с глубины 0-10 см. Количество смешанных проб составит не менее 52.

Исследования почв будут проводиться по содержанию: тяжелых металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена.

Мониторинг контроля за качеством очистки сточных вод

Проектом предусмотрен сбор ливневых сточных вод с проезжей части и отвод их в водные объекты с предварительной очисткой на локальных очистных сооружениях.

Предусмотрено проведение контроля за качеством очистки сточных вод. Точки отбора проб сточных вод должны быть расположены в месте выпуска сточных вод после очистки на ЛОС.

Контроль качества очистки сточных вод осуществляется путем выполнения анализов сточных вод и воды в реках, в следующих точках:

- сточные воды до и после очистных сооружений;

- сточные воды на выпуске в водный объект;

- в точках, расположенных на акватории на расстоянии 50 м.

Отбор проб воды и их анализ выполняются лицензированной лабораторией по действующим методикам по показателям:

- взвешенные вещества;

- нефтепродукты.

При возникновении аварийных ситуаций на очистных сооружениях программа мониторинга поверхностных вод включает наблюдения за состоянием вод в зоне влияния выпуска сточных вод дороги по показателю нефтепродукты.

Таблица 7.1.1

Программа мониторинга на период эксплуатации объекта

| № п/п | Контролируемый район | Точки отбора проб и проведения измерений | Вид съемки, частота отбора пробы | Характер пробы | Способ отбора пробы | Перечень определяемых компонентов | Сведения об организации, проводящей контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |
| 1 | Граница зоны акустического дискомфорта и превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Точки отбора проб указаны на схеме Местоположение точек измерения совпадает с расчетными точками | Систематическая, 30 дней исследования | Разовая | Пробоотборник | 0301 Азота (IV) оксид (Азота диоксид) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0337 Углерод оксид 1325 Формальдегид | По договору с аккредитованной организацией |
| Уровень шума |
| 2 | Граница зоны санитарного разрыва, территория и помещения жилой застройки | Местоположение точек измерения совпадает с расчетными точками 3,4 и 6 | Периодическая, 1 раз в квартал (день, ночь) | - | Шумомер-анализатор, Микрофон, Виброметр | Эквивалентные и максимальные уровни шума, дБА Уровни звукового давления, дБ Уровни звукового давления инфразвука, дБ Уровни виброускорения, дБ | По договору с аккредитованной организацией |
| Почвы |
| 3 | Район расположения объекта, на придорожных полосах в границах землеотвода | Точки отбора на расстоянии 0-10, 10-50, 50-100 м от полотна дороги | Периодическая | Объединенные пробы, формирующиеся из точечных проб равного объема, число объединенных проб не менее 52 | Отбор с площадки размером 1(1 стандартным пробоотборником | Тяжелые металлы: Hg, Pb, As, Cd, Zn, Sc, Ni, Co, Cr, Mo, Cu, Sb, Mn, Нефтепродукты Бенз(а)пирен | По договору с аккредитованной организацией |
| Поверхностные воды |
| 4 | В створе выпуска сточных вод ЛОС | Точки в створе выпуска сточных вод | Периодическая, 2 раза в год | Разовая | Батометр | Взвешенные вещества Нефтепродукты | По договору с аккредитованной организацией |

# ЛИТЕРАТУРА

- Водный кодекс Российской Федерации. Закон РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 07.12.2011 г. № 209-ФЗ).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 г.).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

- «Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

- Постановление Правительства РФ от1 июля 2005 г № 410 «О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344».

- Приказ ГК РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

- ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы.

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».

- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»

- ГОСТ  12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности»

- ГОСТ 17.4.2.01-81* «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»

- ГОСТ 17.4.102-83  «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения»

- ОНД-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия». Л. Гидрометеоиздат. 1987 г.

- СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- СанПиН 2.1.5.980-00 Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. СПб 2006 г.

- СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Санитарные нормы. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»

- СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

- СНиП 23 - 01 - 99 «Строительная климатология» (с изм. от 1 января 2003 г.)

- СНиП 23-03-2003 (2004) «Защита от шума».

- СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

- СП 2.1.7.2570-10 Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

- МУ 2.6.1.2398-08 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность, радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного».

- МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»

- РДС 82-202-96 «Типовые нормы потерь материальных ресурсов в строительстве».

- Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий. НИИ по охране вод (ВНИИВО) Минводхоза Москва 1983 г.

- Геологический словарь. Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр. Москва 1955 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. НИИ Атмосферы, СПб. 2006 г.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 3.л-д. Гидрометеоиздат. 1988 г.

- «Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли», Харьков, 1991

- Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в вдах водных объектов рыбохозяйственного значения (Приказ Федерального агенства по рыболовству №20 от 18.01.2010г).

- Основы виброакустики. Н.И. Иванов, А.С. Никифоров. СПб: политехника, 2000

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты ФГУП «НИИ ВОДГЕО» Москва., 2006 г.;

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность, т. 2  (Карелия и Северо-Запад), Ленинград Гидрометеоиздат, 1975 г.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник, АКХ, М., 1997, 2001.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 1999.

- Справочник проектировщика. Защита от шума в градостроительстве, (М.: Стройиздат, 1993 г.)

- Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание), Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н., Москва, 2001 г..

- Федеральный классификационный каталог отходов, 2002 г. (в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.2003 № 663).

# ПРИЛОЖЕНИЯ